## Slide 1: ____ Технический раздел
Полный привод, новые возможности
Кроссовер ix7 для любых дорожных условий
Официальный китайский автомобильный спонсор
Испанская футбольная лига

## Slide 2
Характерные особенности электрооборудования автомобиля ix7
Официальный китайский автомобильный спонсор
Испанская футбольная лига

## Slide 3
Содержание
1. Использование руководства по техническому обслуживанию электрооборудования
2. Различия блоков управления оборудования кузова ix7 и ix5
3. Система адаптивного освещения (AFS)
4. Отличия системы кондиционирования воздуха
5. Система сидений и система зеркал заднего вида (RVCM)
6. Система проекционного дисплея
7. Особенности системы T-BOX
8. Подогрев рулевого колеса
9. Система CCP
10. Бортовой инвертор
11. Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

## Slide 4: Цели курса
Понимание принципа действия электрооборудования кузова ix7
Освоение методов технического обслуживания электрооборудования на практике

## Slide 5: 1. Использование руководства по техническому обслуживанию электрооборудования
Содержание

## Slide 6: 1. Использование руководства по техническому обслуживанию электрооборудования
1. Анализ схем электрооборудования
Правильный анализ электрических цепей поможет понять принцип действия электрооборудования и дать представление о диагностике неисправностей. Поясним на примере цепи фонарей заднего хода автомобиля Dongfeng 580:
A | Цепь электропитания Режимы электропитания BAT, ACC, ON, START
B | Блок предохранителей Тип: блок предохранителей в моторном отсеке, блок предохранителей в салоне
C | Цвет провода
D | Элементы электрической цепи (выключатель)
E | Соединение с массой: внутреннее Если провод массы не указан, соединение с массой через корпус
Левый задний фонарь
Правый задний фонарь
Выключатель фонарей заднего хода
Блок предохранителей в моторном отсеке
Фонари заднего хода

## Slide 7: (1) Ток, соответствующий площади поперечного сечения проводника
Площадь поперечного сечения проводника, мм² | Соответствующая сила тока, A
0,3 | 8
0,5 | 11
0,85 | 14
1,25 | 19
2,0 | 28
3,0 | 38
5,0 | 51
9,0 | 73
10,0 | 100
Номинальный ток, A |  | Цвет
Предохранители «мини» |  | 
2 | Серый | 
3 | Фиолетовый | 
5 | Коричнево-желтый | 
7,5 | Коричневый | 
10 | Красный | 
15 | Синий | 
20 | Желтый | 
25 | Белый или естественный цвет | 
30 | Зеленый | 
Предохранители «макси» |  | 
20 | Желтый | 
30 | Светло-зеленый | 
40 | Оранжевый или светло-желтый | 
50 | Синий | 
60 | Красный | 
(3) Цветовая идентификация проводов
(2) Ток, соответствующий цвету предохранителя
Y — желтый | G — зеленый | B — черный | V — фиолетовый
Gr — серый | R — красный | W — белый | O — оранжевый
Bl — синий | Br — коричневый | P — розовый | Lg — светло-зеленый

## Slide 8: (4) Условное обозначение системы управления
№ п/п | Наименование | Условное обозначение | № п/п | Наименование | Условное обозначение
1 | Антиблокировочная система | AB | 11 | Зеркала с электроприводом | HJ
2 | AT/CVT/AMT | AT | 12 | Система управления климатизацией | KT/AC
3 | Система BCM | BM/MC | 13 | Система PEPS | PE
4 | Электропитание и запуск | DY | 14 | Подушки безопасности | NQ/NA
5 | Система электростеклоподъемников | DB | 15 | Люк в крыше с электроприводом | TC
6 | Система управления EFI | DP | 16 | Круиз-контроль | XH
7 | Световые приборы | DJ/ZM | 17 | Контрольно-измерительные приборы и индикация | YX/YB
8 | Система помощи при парковке задним ходом | DC | 18 | Прикуриватель и аудиосистема | YX
9 | Ремни безопасности | DT | 19 | Центральный замок | ZC
10 | Электромеханический усилитель рулевого управления | EP | 20 | Система диагностики | ZD

## Slide 9: (5) Условные обозначения систем управления, подключенных к сети
Название блока управления | Аббревиатура
Электронная система управления двигателя | EMS
Электрический топливный насос | EOP
Электронная система управления полным приводом | AWD
Блок управления коробки передач | TCU
Электронный селектор | GSM
Блок управления переключением передач | SBW
Индикация режима коробки передач | SLD
Телекоммуникационный блок | TBOX
Название блока управления | Аббревиатура
Блок управления подушек безопасности | ABM
Электронная система поддержания курсовой устойчивости | ESC
Радар миллиметрового диапазона | MRR
Многофункциональная камера | MPC
Блок управления усилителя рулевого управления | EPS
Электромеханический стояночный тормоз | EPB
Телекоммуникационный блок | TBOX
Название блока управления | Аббревиатура
Блок управления оборудования кузова | BCM
Климатическая установка | AC
Система адаптивного освещения | AFS
Электронная блокировка рулевой колонки | ESCL
Блок управления сиденья | DSM
Крышка багажного отсека с электроприводом | PLG
Телекоммуникационный блок | TBOX
Название блока управления | Аббревиатура
Блок управления комбинации приборов | ICU
Модуль беспроводной зарядки мобильных телефонов | WCM
Проекционный дисплей | HDU
Блок управления мультимедийной системы | RRM
Видеорегистратор | VDR
Парковочные радары | PDC
Система помощи при парковке с использованием системы кругового обзора | AVM
Центральное устройство управления | CCP
Телекоммуникационный блок | TBOX
Условные обозначения блоков управления, подключенных к шине CAN-шасси
Условные обозначения блоков управления, подключенных к шине CAN-кузов
Условные обозначения блоков управления, подключенных к шине CAN-Infotainment
Условные обозначения блоков управления, подключенных к шине CAN-привод
9

## Slide 10: 2. Идентификация жгутов проводов
Обозначение | Наименование
E | Жгут проводов двигателя
Q | Жгут проводов моторного отсека
Y | Жгут проводов передней панели
D | Жгут проводов шасси
C | Жгут проводов двери
F | Жгут проводов крыши
R | Жгут проводов крышки багажного отсека 1
R | Жгут проводов крышки багажного отсека 2
10
Жгуты проводов автомобиля ix7 соединяются с помощью разъемов, которые имеют индивидуальные обозначения и соответствующие места расположения. Обозначения жгутов проводов данного автомобиля приведены в таблице ниже:
Обозначение жгута проводов

## Slide 11: 1) Жгут проводов двигателя
接可变气门正时 阀(排气）
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе на двигателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
11
Жгут проводов двигателя, вид сверху
Соединение с вентиляционным трубопроводом 1 (PCV)
Соединение с регулятором фаз выпускных клапанов
Соединение с массой катушек зажигания
Соединения с катушками зажигания
Соединение с регулятором фаз впускных клапанов
Соединение с датчиком давления масла
Соединение с датчиком температуры воздуха
и давления на впуске
Соединение с клапаном адсорбера
Соединение с датчиком системы улавливания паров топлива
Соединение с вентиляционным трубопроводом 2 (PCV)
Соединение со жгутом проводов коробки передач
Соединение с электромагнитным клапаном топливного насоса
Соединение с датчиком положения распредвала
впускных клапанов
Соединение с лямбда-зондом после нейтрализатора
Соединение с датчиком положения распредвала выпускных клапанов
Соединение с лямбда-зондом перед нейтрализатором

## Slide 12
DPB100
0,5
GB
DPB32
0,5
GW
+
-
DPA40 0,5
W
DPA100C
0,5
GrY
-
+
DPB14
0,75
OB
DT34A
0,75
B
1
DP115A
0,75
RL
DPB12
0,75
OG
DT34B 0,75
B
1
DP115B
0,75
RL
DP115C
0,75
RL
DPB15
0,75
OGr
DT34C
0,75
B
1
3
DP115D
0,75
RL
DPB13
0,75
OL
DT34D
0,75
B
1
DPA42
0,5
O
1
2
DPB95
0,75
GW
DPB90
0,75
GB
1
2
12
Соединение с катушкой зажигания цилиндра 1
Соединение с катушкой зажигания цилиндра 2
Соединение с катушкой зажигания цилиндра 3
Соединение с катушкой зажигания цилиндра 4
Соединение к регулятором фаз выпускных клапанов
Соединение с регулятором фаз впускных клапанов
Соединение с датчиком давления масла
Соединение с датчиком температуры воздуха и давления на впуске
Соединение с клапаном адсорбера
Соединение с датчиком системы улавливания паров топлива
Соединение с вентиляционным трубопроводом 2 (PCV)
Соединение с вентиляционным трубопроводом 1 (PCV)
Соединение с электромагнитным клапаном топливного насоса
Соединение с датчиком положения распредвала выпускных клапанов
3
3
DPA100A
0,5
GrY
+5 В
Электропитание +
Сигнал управления
Масса
Электропитание +
Сигнал управления
Масса
Электропитание +
Сигнал управления
Электропитание +
Сигнал управления
Масса
Масса
Электропитание датчика
Сигнал датчика температуры
Температура и давление
Электропитание +
Масса цепи сигнала
Выход
Электропитание +
Масса цепи сигнала
Сигнал давления

## Slide 13
1
15
4
9
14
18
5
10
Не использ.
AT229 0,5
P
AT102 0,5
G
AT101 0,5
GB
AT260 0,5
GR
AT213 0,5
GBr
AT262 0,5
GO
AT216
0,75
GGr
AT261 0,5
PB
AT244 0,5
RBr
AT259 0,5
O
AT232
0,75
OB
AT103 0,5
OG
AT104 0,5
PG
AT112 0,5
PW
AT111 0,5
PGr
Не использ.
Не использ.
DPA28
0,5
PL
4
1
3
2
DPA61
DPA08
0,5 0,5
PGr PBr
DP117B
0,5
GrW
1
13
5
RE+
DPA67 DP117A DPA62 DPA49 DPA48
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
PR GrW PG PB PW
Данный фиксатор не блокируется
Соединение со жгутом проводов коробки передач
Соединение с датчиком положения распредвала (впускных клапанов)
Соединение с лямбда-зондом перед нейтрализатором
Соединение с лямбда-зондом после нейтрализатора
Сигнал датчика+
Нагрев+
Сигнал датчика-
Нагрев-
Виртуальная масса IPN
Нагрев+
Нагрев-
Ток накачки APE
Масса цепи сигнала
Выход
Электропитание-

## Slide 14: Жгут проводов двигателя, вид спереди
Соединение с электронной дроссельной заслонкой
Соединение с клеммами генератора и датчиком
Соединение с компрессором кондиционера
Соединение с датчиком детонации
Соединение с клапаном RCV
Соединение с датчиком положения коленчатого вала
Соединение с электрическим топливным насосом
Соединение с ЭБУ двигателя
Разъем соединительного кабеля жгута проводов двигателя
Соединение с исполнительным механизмом электронного селектора
Соединение с клеммами стартера
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе на двигателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
14

## Slide 15
1
2
KT05
0,75
LR
DT03A
0,75
B
+
-
3
DPB46 0,5 VB | DPB47 0,5 V | DT34E 0,5 B
DPA25
0,5
L
-
+
DPA100C
0,5
GrY
DPB20 0,5
YB
1
3
ЭБУ-
DPB57 0,5
Y
DPB18 0,5
YR
DT03
1,25
B
EOP01
1,25
YR
CHP-2
0,5
LgR
Не использ.
CLP-2
0,5
LgL
AT02B
0,5
RW
IG 1
2
6
1
3
AT02A 0,5 RW
Не использ.
Не использ.
CHP-1 CLP-1
0,5 0,5
LgR LgL
AT206
0,5
Y
AT08
1,25
RB
DT03C
1,25
B
IG1
CAN-H шины CAN-привод
Соединение с электронной дроссельной заслонкой
Соединение с клеммой генератора
Соединение с компрессором кондиционера
Соединение с датчиком детонации
Соединение с клапаном RCV
Соединение с датчиком положения коленчатого вала
Соединение с электрическим топливным насосом
Соединение с исполнительным механизмом электронного селектора
15
1
Не использ.
8
CAN-H шины CAN-привод
CAN-L шины CAN-привод
1
CAN-L шины CAN-привод
Электропитание+
Выход
Электронный пуск/стоп, B+
Масса
Сигнал
Электронный селектор, B+
Масса
Витая пара

## Slide 16
Соединение с ЭБУ двигателя
16
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.

## Slide 17
Жгут проводов двигателя, вид слева
Жгут проводов двигателя, местный вид на EPS
Соединение с EPS
Соединение с электронным перепускным клапаном (место установки на трубопроводе охлаждающей жидкости)
Фиксатор закреплен на трубопроводе компрессора кондиционера
Соединение с электронным перепускным клапаном
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе на двигателе
Разъем передачи сигналов EPS
Указывает место расположения разъема жгута проводов
17

## Slide 18
Соединение с электронным перепускным клапаном
Соединение с EPS
Разъем передачи сигналов EPS
18
DPB81
0,75
VB
2
1
6
5
DPB82
0,75
VR
Не использ.
DY01
8,0
W
DT02
8,0
B
Не использ.
CLC 0,5
LgBr
CHC 0,5
LgY
EP06 0,5
RB
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
5
1
10
6
CHA CAN-L CHA CAN-H IG1
0,5
0,5
0,5
LGr
Lg
WBr
DPB01
BDPB07
BDPB54
Электродвигатель-
Электродвигатель+
Выход датчика
Электропитание+
Масса
Датчик+
Датчик-

## Slide 19: 2) Жгут проводов моторного отсека
Жгут проводов моторного отсека, вид сверху
Илл. 5. Перегородка со стороны моторного отсека
Илл. 6. Перегородка со стороны салона
Илл. I. Правая сторона моторного отсека 1
Задний блок предохранителей перенесен сюда
Илл. II. Правая сторона моторного отсека 2
Илл. III. Левая сторона моторного отсека 2
Илл. IV. Левая сторона моторного отсека 1
19

## Slide 20
Жгут проводов моторного отсека, местный вид
Илл. A. Правая сторона моторного отсека 1
Илл. B. Правая сторона моторного отсека 2
Соединение с правой фарой
Соединение с датчиком давления компрессора
Соединение с электродвигателем насоса стеклоомывателя
Соединение с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Соединение с концевым выключателем замка капота
Соединение с передней камерой системы кругового обзора
Соединение с электрическим звуковым сигналом
Илл. C. Левая сторона моторного отсека 2
Соединение с блоком управления MRR
Соединение с вентилятором радиатора
Соединение с передним бампером
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе на двигателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
20

## Slide 21
Соединение с правой фарой
Соединение с датчиком давления компрессора
Соединение с электродвигателем насоса стеклоомывателя
Соединение с датчиком температуры охлаждающей жидкости
Соединение с электрическим звуковым сигналом
Соединение с передней камерой системы кругового обзора
Соединение с вентилятором радиатора
Соединение с концевым выключателем замка капота
Соединение с блоком управления MRR
21
BM247B 0,5
Lg
DT04B 0,5
B
DJ02B
0,75
YG
DT04
0,75
B
Не использ.
Не использ.
DT04A DJ04B 0,75 0,75
B YR
BM235 0,5
OY
BM127B 0,5
Br
1
8
7
14
DT04G 0,75
B
AFR04 0,75
RGr
AF13B 0,5
LgR
5 В -
KTA09 0,5 VG |  | KTA10B 0,5 VB | 
 | KTB11 0,5 V |  | 
5 В+
YX06B 1,25
GO
DT04D 1,25
B
+
-
-
+
AM05 0,5 L | AM02 0,5 GR
AM07 0,5 LG | AM22 0,5 Экранир.
2
1
4
3
BM219
0,5
GR
DT04C
0,5
B
1
2
+ -
CNG
SGN
SGN
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
BM111B 0,5
WGr
Электропитание AFS-
Указатель поворота (мигание)
Указатель поворота+
(мигание)
Дневной ходовой огонь+
Ближний свет+
Ближний свет-
Сигнал AFS по шине LIN
Угловой фонарь-
Дальний свет+
Дальний свет-
Сигнал давления кондиционера
Габарит./ дневн.
Габаритный огонь+
Угловой фонарь+
Электропитание AFS+
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Масса
Масса
ШИМ-сигнал

## Slide 22
Илл. D. Левая сторона моторного отсека 1
Илл. E. Перегородка со стороны моторного отсека
Соединение с левой фарой
Соединение с блоком управления ESP
Разъем электропитания печатной платы блока предохранителей
Разъем выхода электропитания печатной платы в моторном отсеке
Илл. F. Перегородка со стороны салона
Соединение жгута проводов моторного отсека со жгутом проводом передней панели (крепление на поперечине передней панели)
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе на двигателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
Соединение с вентилятором, экр. (крепление на корпусе вентилятора)
22

## Slide 23
Соединение с блоком управления ESP
23
AB25 2,5 RG
DT10 4,0 B
DT11 2,5 B
AB01 4,0 RB
1
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
AB37
0,5
RP
2
3
7
10
12 11
13
AB04
AB19
AB18
AB17
AB16
CLC-2
LgBr
14
24
CAN-L шины CAN-шасси
AB32 AB31 DJ11B AB29 EP06B
38 | 37 36 | 35 | 34 | 33 | 32 31 30 29 28 | 27 | 26 | 25
Не использ.
Положение выхода
База для измерений
38 | 37 36 | 35 | 34 | 33 | 32 31 30 29 28 | 27 | 26 | 25
Частота вращения левого переднего колеса +
9
8
6
5
4
Auto Hold
Auto Hold
Не использ.
Не использ.
AB05
AB06
AB08
AB09
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
YG
LW
WB
LY
RY
0,35
Не использ.
Не использ.
Не использ.
0,5
0,5
0,5
0,5
L
BrB
Gr
R
Частота вращения левого заднего колеса
Частота вращения правого заднего колеса
Частота правого
переднего колеса +
Не использ.
Не использ.
Не использ.
CHC-2
LgY
0,35
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
BP
Br
LG
GrB
RB
CAN-H шины CAN-шасси
VAC
Масса вых.
Частота вращения левого заднего колеса
IG1
Выключатель стоп-сигналов
Частота вращения правого заднего колеса
Датчик частоты вращения левого переднего колеса-
Обратн. сигн. U, 5 В-внеш.
Частота вращения правого переднего колеса-

## Slide 24
Соединение жгута проводов моторного отсека со жгутом проводов передней панели (крепление на поперечине передней панели)
24
Электропитание передн. вентилятора
Крышка багажного отсека с электроприводом В+
Конт. 86 реле звук. сигн.
Передний вентилятор IG2
Электропитание зеркала заднего вида В+
Обогрев заднего стекла
Мигание указ. повор.
Дневн. ход. ог.
Прав. передн. указ. повор.
Свет. индик.+
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.

## Slide 25
BM247A
0,5
Lg
BM111A
0,5
WGr
DT07B DT07H 0,5
B
0,75
B
DT07 DJ02A
0,75 0,75
B YG
Не использ.
Не использ.
DT07A DJ04A 0,75 0,75
B YR
AF13A AFL04
0,75
RO
0,5
LgR
BM127A BM224
0,5 OW
0,5
Br
1
8
7
14
Соединение с левой фарой
Дневной ходовой огонь+
Указатель поворота+ (мигание)
Дальний свет-
Дальний свет+
Угловой фонарь-
Габаритный огонь / дневной ходовой огонь / указатель поворота-
Указатель поворота+
Габаритный огонь+
Угловой фонарь+ (мигание)
Доп. цепь питания AFS+
Ближний свет-
Ближний свет+
25
Сигнал LIN AFS
Доп. цепь питания AFS-

## Slide 26: 3) Жгут проводов передней панели
图一
Жгут проводов передней панели, вид спереди
Соединение с комбинацией приборов
Соединение с подушкой безопасности переднего пассажира
Соединение с BCM
Соединение с правым высокочастотным динамиком
Соединение со жгутом проводов шасси
Соединение функции защиты от защемления стеклоподъемника
Илл. А
Соединение с кнопкой пуска и датчиком температуры в салоне
Соединение со спиральным кабелем (модулем подушки безопасности и клавишами рулевого колеса)
Соединение с комбинированным переключателем B, экр.
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе на двигателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
Соединение с комбинированным переключателем A, экр.
Соединение с малым блоком переключателей
Соединение с проекционным дисплеем
Соединение со жгутом проводов крыши и левым высокочастотным динамиком
Соединение с нагревательным элементом рулевого колеса и ESCL
Соединение с коленной подушкой безопасности
26

## Slide 27
17
32
1
16
DT31A DT31B
0,35 0,35
LgB LgO
YB01 YB02
IG1+
B+
YB20 YB21 YB22 YB23 YB24
YB11
YB29 YB30 CHI-4 CLI-4
0,5 0,5
RV P
YB14A YB14B YB16A
B+
YB07 YB08 YB09
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 B B LR LG LY
0,5 | 0,5 | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Не использ. | 0,5 | Не использ. | Не использ. | 0,5 | 0,5 | 0,5
RL | YL |  |  |  |  | GL | GW | GBr |  | LW |  |  | RBr | RBr | RB
Соединение с комбинацией приборов
Положение размерной линии
Выход
Давление масла
Ремень безопасности заднего сиденья со стороны водителя
Датчик SBR (функции напоминания о непристегнутом ремне безопасности) сиденья переднего пассажира
Сигнал спирального кабеля
27
Не использ.
0,5 0,5
L Gr
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Сигнал уровня масла+
Сигнал датчика масла-
Масса
Ремень безопасности среднего заднего сиденья
Ремень безопасности заднего сиденья
Уровень тормозной жидкости
Масса сигнала спирального кабеля
CAN-H шины CAN-Infotainment
CAN-L шины CAN-Infotainment
Датчик SBR заднего сиденья со стороны водителя
Датчик SBR заднего сиденья
Датчик SBR заднего сиденья со стороны переднего пассажира

## Slide 28
- +
MB01
0,5
YGr
MB02
0,5
YL
1
2
SR05 2,0 O
Не использ.
MP06A 0,5
RP
Многофункциональная камера IG1
1
10
19
11
BM246D
0,5
LgY
BM247A
0,5
Lg
DJ16 0,75
YW
0,35
LgBr
CAN-L шины CAN-шасси
CAN2 CAN1
0,5 0,5
W Y
MA13B 0,5
RGr
TB104
0,5
GW
TB121
0,5
GB
BM212
0,5
OB
TB108
0,5
RO
TB01 0,5
RG
TB02
0,5
RB
Микрофон+, вх. 2
Микрофон-, вх. 2
DV02A 0,5
R
Микрофон+, вх. 1
Микрофон-, вх. 1
DC02 B
0,5
Y
Красный светодиод
TB130
0,5
LB
TB129
0,5
LR
QB24 0,5
Y
QB23 0,5
WB
QB22 0,5
WO
QB21
0,5
OGr
MPB05
0,5
LR
MPB06
0,5
LB
DVD-TX
DVD, масса
DVD-CVBS+
MPB12
0. 5
0,35 0,5
LgY YB
DVD-RX
Соединение с левым высокочастотным динамиком
Соединение с коленной подушкой безопасности
Соединение с проекционным дисплеем
Соединение со жгутом проводов крыши
Сигнал парк. датчиков
28
TB107
0. 5
RP
Зеленый светодиод
18
CAN-H шины CAN-шасси
CLC-4
CHC-4
MPB11
Масса подсвет.
Масса зерк.
CAN-H шины CAN-Infotainment
CAN-L шины CAN-Infotainment
Люк в крыше, B+
Подсветка+
Свет. индик.
CAN-L выделен. шины
Шторка безопасности со стороны переднего пассажира-
Выкл. плаф. для чтения+
Выкл. плаф. для чтения-
CAN-H выделен. шины
Экранир.
Шторка безопасности со стороны водителя+
Шторка безопасности со стороны водителя+
Штор. безопасн.-
Видеорегистратор ACC + датчик дождя B+
Видеорегистратор+
Сигнал L вх.
Выкл. двери плаф. д/чтения
Рег. яркости
Масса
Переключатель регулировки яркости+
Переключатель регулировки высоты+
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.

## Slide 29
CAN-L шины CAN-кузов
B+
ES04 0,5 RGr | CHB-5 0,35 LgW | CLB-5 0,35 LgP | DT26C 0,5 B
1
4
1
9
8
16
Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | HU09 0,5 WP | AF05 0,5 LgBr | BM247B 0,5 Lg
AM39 0,5 PW | HU02 0,5 WY | HU14 0,5 WG | Не использ. | HU22 0,5 WGr | HU10 0,5 WL | BM103 0,5 WR | DT31E 0,5 B
1
9
BM238
0,35
RY
BM132
0,35
BY
BM133
0,35
BL
BM205
0,35
RP
Не использ.
BM233
0,35
RW
Не использ.
BM145
0,35
RBr
BM129
0,35
GB
BM222
0,35
RGr
BM149
0,35
LgV
BM105
0,35
RW
Не использ.
Не использ.
8
16
BM134
0,35
BO
DT31D
0,5
B
Соединение со спиральным кабелем (модулем подушки безопасности и клавишами рулевого колеса)
Соединение с нагревательным элементом рулевого колеса
Соединение с ESCL
Выключатель указателей левого поворота
Сигнал круиз-контроля
Сигнал круиз-контроля
Соединение с комбинированным переключателем А, экр.
Соединение с малым блоком переключателей
29
CAN-L шины CAN-кузов
Выключатель указателей правого поворота
Масса подсвет.
Масса зерк.
Масса KET
Масса
Масса
Выключатель свет. сигнала обгона
Выключатель габаритных огней
Выключатель ближнего света
Выключатель автом. управ. освещением
Выключатель задн. противотуман. фонар.
Выключатель противотуманных фар
Выключатель дальнего света
Сообщ. переключ. круг. обзора
Регулир. яркости+
Регулир. высоты+
Сигнал крышки лючка заливной горловины
Масса
Масса рулевого колеса
Масса подсветки
Сигнал 1 MP5
Сигнал комб. приборов
Масса сигнала комб. приборов
Сигнал 2 MP5
Настройка дисплея+
Сигнал переключ. AFS
Подсветка+
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Подсветка+
Звуковой сигнал+
Сигнал переключ.

## Slide 30
7
12
DT31C
BM137 BM125 BM106 BM110
0,5 0,35 0,35 0,35 0,35
B RP BW WY RBr
BM126
BM116A BM121 BM116B BM113
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
RB RB RO RGr RG
Туман
7
12
SSB1
BM408
BM418
0,35
YR
BM419
0,35
Y
BM412
DT32E
DT32D
SSB2
BM409
0,35 0,35 0,35 0,35 GB YW W GY
DT32C
0,35 0,35 0,35 0,35
B B GR B
Соединение с комбинированным переключателем B, экр.
Соединение с кнопкой пуска
Выключатель автоматического режима переднего стеклоочистителя
30
1
6
Не использ.
Не использ.
BM411 BM410
6
1
Не использ.
Не использ.
Масса
Зеленый индикатор ON
Подсветка кнопки пуска
Масса
Антенна иммобилайзера+
Антенна иммобилайзера-
Масса
Индикатор ACC
Масса
Выключатель низкой скорости переднего стеклоочистителя
Выключатель высокой скорости переднего стеклоочистителя
Выключатель заднего стеклоочистителя
Выключатель автоматического режима переднего стеклоочистителя
Выключатель низкой скорости переднего стеклоочистителя
Выключатель высокой скорости переднего стеклоочистителя
Выключатель заднего стеклоочистителя

## Slide 31
1
17
16
32
IG1
CF201A 0,5 RY | DT32B 0,5 B | Не использ. | Не использ. | Не использ. | CF206 0,5 VP | CF207 0,5 VBr | CF208 0,5 VG | CF209 0,5 VB | CF210 0,5 VW | CF211 0,5 VO | Не использ. | Не использ. | WC02B 0,5 RY | Не использ. | Не использ.
Не использ. | BM246B 0,5 LgY | AC26B 0,5 GB | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ.
B+
ACC+
- +
MB03 MB04
0,5 0,5
LG WG
1
2
QA22 QA21
0,5 0,5
RW RB
+ -
Соединение функции защиты от защемления стеклоподъемника
Соединение с подушкой безопасности переднего пассажира
Датчик температуры воздуха в салоне
Соединение с правым высокочастотным динамиком
Соединение функции защиты от защемления стеклоподъемника
Масса стеклоподъемника
Направление выхода
31
 |  | KTA10B |  | KTB07 |  | 
 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 
 |  | VB |  | BW |  | 
Шина LIN
Масса цепи сигнала
Правый передний стеклоподъемник вверх
Правый передний стеклоподъемник вниз
Левый задний стеклоподъемник вверх
Левый задний стеклоподъемник вниз
Правый задний стеклоподъемник вверх
Правый задний стеклоподъемник вниз
Датчик температуры в салоне, 5 В-
Датчик температуры в салоне, 5 В+
Переключатель стеклоподъемника передней двери
Переключатель стеклоподъемника задней двери
Электропитание стеклоподъемника B +
Стеклоподъемн. лев. перед. дв. вверх
Стеклоподъемн. лев. перед. дв. вниз
Стеклоподъемн. прав. перед. дв. вверх
Стеклоподъемн. прав. перед. дв. вниз
Стеклоподъемн. лев. задн. дв. вверх
Стеклоподъемн. лев. задн. дв. вниз
Электродвигатель стеклоподъемника правой задней двери, подъем
Электродвигатель стеклоподъемника правой задней двери, опускание

## Slide 32
Y
BM405
0,35
YV
BM235A 0,5
OY
1
29
14
42
WD13
1,25
RW
DM107
2,0
RY
MB04
0,5
WG
BM420
O
L
BM517 BM518 BM225
0,5 0,5 0,5
GrB
BM305
0,5
PW
BM404
0,35
YP
BM421
0,35 0,35
BM236
0,5
RG
BM508
0,5
RL
BM202 0,5
GL
BM310 1,25
O
BM244
0,5
Br
EPB-15 B+
EP15
2,5
BrR
CF105 KT10
2,0 2,5
LR
CF106 2,0
LB
CF110
2,0
BrR
CF109
2,0
BrB
CF210 0,5
VW
CF211 0,5
VO
MB03
0,5
LG
BM522 0,35
G
BM521 BM519 BM520
0,35 0,35 0,35
V BrP BrL
DP118 1,25
LG
YX08 0,75
YL
RL
WL
DJ18
0,5
BrG
BM240
0,5
GBr
BM312 0,75
OL
DC02A 0,5
Y
DJ19
0,5
BrY
BM211 0,5
OL
BM223
0,5
OGr
HM101 2,0
RY
A BM227
0,5
GP
BM111
0,5
WGr
Соединение со жгутом проводов шасси
32
Электропривод крышки багажного отсека, B+
Сигнал возврата в исх. положение заднего стеклоочистителя
Правый передний высокочастотный динамик+
Электродвигатель заднего стеклоочистителя+
Правый передний высокочастотный динамик-
Электропривод крышки багажного отсека+
Электропривод крышки багажного отсека+
Выход топливного насоса
Выход крышки лючка заливной горловины
Правый задний стеклоподъемник вверх
Правый задний стеклоподъемник вниз
Выключ. запирания в правой передней ручке
Масса фонаря в заднем бампере
Выключатель правой передней двери
Левый указатель поворота в заднем бампере
Правый указатель поворота в задн. фонаре
Противотуманный фонарь в заднем бампере
Проектор логотипа в зеркале заднего вида
Правый повторитель указателя поворота
Антенна PS в заднем бампере-
Антенна PS в заднем бампере+
Задн. габарит. ог.
Фонарь заднего хода+
Габарит. ог. в крышке багаж. отсека
Выключатель правой задней двери
Светодиодн. индик. в зеркале заднего вида
Антенна PE прав. перед. двери-
Правая задняя антенна PS-
Правая задняя антенна PS+
Антенна PE прав. перед. двери+
Включение мигания указателя поворота
Выключ. отпирания в правой передней ручке
Обогрев заднего стекла+
Блок упр. полного привода, B+
Стеклоподъемник правой задней двери вниз
Стеклоподъемник правой задней двери вверх
Стеклоподъемник правой передней двери вверх
Стеклоподъемник правой передней двери вниз
Левый указатель поворота в крышке багажного отсека
Правый указатель поворота в крышке багажного отсека
Электропривод сиденья переднего пассажира, B+

## Slide 33
CLB-3
0,35
LgP
CHB-3
0,35
LgW
Не использ.
ACC
IG1
BM147 0,5
GV
CAN-H шины CAN-кузов
Не использ.
Не использ.
BM137 0,35
RP
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
BM149
0,35
LgV
BM151 0,5
WBr
Не использ.
Не использ.
BM140 0,5
L
14
1
40
27
26
13
52
39
BM127 0,5
Br
Не использ.
Не использ.
Не использ.
CAN-L шины CAN-кузов
BM129 0,35
GB
BM134 0,35
BO
BM132 0,35
BY
BM133 0,35
BL
BM145 0,35
RBr
IG2
Не использ. | BM102 0,5 YB | BM103 0,5 WR | DT25A 0,5 B | BM105 0,35 RW | BM106 0,35 WY | BM107 0,5 L | BM108 0,5 LB | Не использ. | BM110 0,35 RBr | BM111 0,5 WGr | Не использ. | BM113 0,35 RGr
Не использ. | BM115 0,5 GW | BM116 0,35 RO | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | BM121 0,35 RB | Не использ. | BM123 0,5 YG | Не использ. | BM125 0,35 BW | BM126 0,35 RG
Соединение с BCM-1
Выход
Положение для измерений
33
Масса цепи сигнала
Выключ. высокой скорости передн. стеклоочистителя
Конт. 4 регулир. стеклоочистителя
Выключатель крышки лючка заливной горловины
Включение мигания указателя поворота
Выключатель задн. противотуман. фонар.
Выключатель омывателя заднего стекла
Дневн. ход. ог.
Конт. 6 переключ. круиз-контр.
Выключатель указателей левого поворота
Выключатель дальнего света
Выключатель указателей правого поворота
Конт. 3 регулир. стеклоочистителя
Выключатель омывателя ветрового стекла
Автоматич. включ. перед. стеклоочист.
Выключатель аварийной световой сигнализации
Контакт 86 реле
Выключ. складывания наружных зеркал заднего вида
Конт. 7 переключ. круиз-контр.
Конт. 3 модуля беспроводной зарядки
Выключатель противотуманных фар
Контакт 85 реле габ. огн.
Конт. 3 выключ. водителя (премиальн. компл./конт. 7 (прем. компл.))
Выключатель заднего стеклоочистителя
Выключ. низкой скорости передн. стеклоочистителя

## Slide 34
1
24
12
36
48
BM212
0,5
OB
BM211
0,5
OL
BM223
0,5
OGr
BM224 0,5 OW
BM235
0,5
OY
BM236
0,5
RG
BM248 0,5
PG
BM247
0,5
Lg
DJ11 0,5 LG | BM214 0,5 GO | BM215 0,5 GrR | Не использ. | BM217 0,5 PW | BM218 0,5 GrP | BM219 0,5 GR | Не использ. | BM221 0,5 LW | BM222 0,35 RGr
BM225 0,5 GrB | Не использ. | BM227 0,5 GP | BM228 0,5 GrG | BM229 0,5 YP | Не использ. | Не использ. | Не использ. | BM233 0,35 RW | Не использ.
BM201 0,5 GY | BM202 0,5 GL | BM203 0,5 GR | BM204 0,5 RBr | BM205 0,35 RP | BM206 0,5 GrL | BM207 0,5 BL | DT25B 0,5 B | Не использ. | Не использ.
Не использ. | BM238 0,35 RY | BM239 0,5 G | BM240 0,5 GBr | BM241 0,5 GrY | BM242 0,5 WB | BM243 0,5 PB | BM244 0,5 Br | Не использ. | BM246 0,5 LgY
Соединение с BCM-2
Выход
Положение для измерений
34
37
25
13
Левый передний указатель поворота
Правый передний указатель поворота
Верхний стоп-сигнал+
Подсветка+
Контакт 86 реле звукового сигнала
Шина LIN
Контакт 86 реле высокой скорости переднего стеклоочистителя
Сигнал выключ. двери плаф. д/чтения
Выключатель свет. сигнала обгона
Левый указатель поворота в крышке багажного отсека
Выключатель замка лев. перед. двери
Микровыключатель крышки багажного отсека
Контакт 86 реле ближнего света
Сигнал электродвигателя заднего стеклоочистителя
Свет логотипа
Задний противотуманный фонарь+
Выключатель замка прав. перед. двери
Контакт 86 реле крышки лючка заливной горловины
Выключатель ближнего света
Контакт 86 реле обогрева заднего стекла
Стоп-сигнал
Сигнал электродвиг. передн. стеклоочистителя
Контакт 86 реле низкой скорости переднего стеклоочистителя
Контакт 86 реле левой противотум. фары
Автом. переключ. фар
Выключатель капота
Контакт 86 реле фонар. задн. хода
Контакт 85 реле дальнего света
Правый указатель поворота в крышке багажного отсека
Выключатель замка лев. задн. двери
Выключатель замка прав. задн. двери
Выключатель замка крышки багажного отсека
Реле звукового сигнала
Выключатель габаритных огней
Контакт 86 реле правой противотуманной фары
Выключатель центр. замка (масса)
Масса цепи сигнала

## Slide 35
21
22
1
2
BM301
BM303
2,0 1,25
RW RO
B+
B+
BM302A
BM302B
2,0
WG
BM320
0,75 0,75
GW LY
BM312
BM318 BM316 BM314
0,5
OGr
BM304
BM310
0,75 1,25
OL O
DT25D
0,5
B
DT25C
0,5
B
DT27
1,25
B
BM305
0,5
PW
DT27A
1,25 0,75 0,5 1,25
B WO LB WO
DT27B
B
BM311
0,5
YW
DT27C
0,5 0,5
B
BM315A BM315B BM313
0,5 0,5 0,5
BY BY O
Соединение с BCM-3
35
Масса цепи сигнала
Масса цепи сигнала
Расклад. зерк. заднего вида
Складыв. зерк. заднего вида
Электропривод раскладывания зеркал заднего вида
Выход стоп-сигн. в заднем бампере
Вход складывания зерк. заднего вида, B+
Вход расклад. зерк. заднего вида, B+
Электропривод складывания зеркал заднего вида
Вход электропитания заднего стеклоочистителя, B+
Выход запирания четырех дверей
Выход отпирания четырех дверей
Выход электропит. заднего стеклоочистителя+
Выход электродвигателя переднего стеклоомывателя 12 В
Масса цепи питания
Масса заднего стеклоочистителя
Вход электропитания переднего стеклоомывателя, B+
Вход пяти замков/заднего стеклоомывателя, B+
Выход электропривода отпирания крышки багажного отсека+
Выход электродвигателя заднего стеклоочистителя 12 В+

## Slide 36
17
32
1
16
BM418 BM419 BM420 BM421 BM422 BM423 BM424 BM425 BM426 BM427 BM428
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,5
YR Y WL RL W P LY LG YL GL RY
SS B2
SS B1
BM430 BM431 BM432
0,5 0,5 0,5
LgB RL BrB
0,35 0,35 YO YG
0,35 0,35
YP YV
BM402 BM403 BM404 BM405 BM406 DT25D BM408 BM409 BM410 BM411 BM412
BM414 BM415
0,5 0,5 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
GP B GB YW GY W GR
Фиксатор не требует блокировки
Соединение с BCM-4
36
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
0,5 0,5
BrW G
Выход
Положение для измерений
Антенна иммобилайзера+
Антенна PS в заднем бампере-
Антенна PS заднего ряда+
Контакт 86 реле IG 2
Антенна PS в заднем бампере+
Антенна иммобилайзера-
Антенна PS заднего ряда-
Эстетическая подсветка
Антенна PE в левой передней двери+
Антенна PE в левой передней двери-
Антенна PS в вещевом отделении центрального подлокотника+
Антенна PS в вещевом отделении центрального подлокотника-
Мигание светодиода в зеркале заднего вида
Контакт 86 реле ACC
Подсветка
Оранжевый индикатор ACC
Сигнал выключ. крышки багажного отсека с электроприв.
Контакт 86 реле IG 1
Зеленый индикатор ON
Выключ. запирания ручки лев. перед. дв.
Выключ. отпирания ручки прав. перед. дв.
Конт. 3 выключ. крышки багажного отсека с электроприв.
Выключ. запирания ручки прав. перед. дв.
Выключ. отпирания ручки лев. перед. дв.
Масса цепи сигнала

## Slide 37
1
12
Не использ.
BM508 0,5
RL
Не использ.
Не использ.
Не использ.
BM522
BM517 BM518 BM519
0,5 0,5
O L
Не использ.
BM521
BM520
0,35 0,35 0,35 0,35
BrP BrL V G
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
BM506 0,5
LgB
Соединение с BCM-5
Задний правый указатель поворота
37
13
24
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Светодиод зерк. задн. вида
Эстетическая подсветка, линия LIN 2
Задний левый указатель поворота
Антенна PE правой передней двери-
Антенна PE правой передней двери+
Антенна PS правой задней+
Антенна PS правой задней двери-

## Slide 38
Илл. А. Вид сзади на жгут проводов / на поперечине передней панели
Соединение с MP5
Соединение с центральным динамиком
Диагностический разъем
Соединение с фарой
Соединение с фарой
Илл. B. Вид жгута проводов центральной консоли (с электронным селектором в премиальной комплектации)
Соединение с электронным селектором
Соединение с выключателем EPB
Соединение с блоком управления радара
Соединение с блоком управления AFS
Соединение с центральным динамиком
Соединение со жгутом проводов центральной консоли
Разъем соединительного кабеля подушек безопасности
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе на двигателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
Соединение с ЭБУ подушек безопасности
Соединение с кабелем USB
38

## Slide 39
Соединение с диагностическим разъемом
Провод LIN блока управления сиденья
Масса
39
Масса
CAN-H шины CAN-диагностика
CAN-H шины CAN-кузов
CAN-H шины CAN-Infotainment
CAN-H шины CAN-шасси
CAN-L шины CAN-привод
CAN-H шины CAN-привод
CAN-L шины CAN-диагностика
CAN-L шины CAN-кузов
CAN-L шины CAN-Infotainment
CAN-L шины CAN-шасси
Линия LIN
Не использ.

## Slide 40
3 2 1
0,5
B
BM247M
0,5
Lg
DT31K
BM430A
0,5
LgB
A
B
- +
MB15
0,5
GrW
MB16 0,5
WL
ТОРМОЗ
B+
Infotainment
CAN-L
A09
AC25 2,0
VR
A14
A15 A16
ACC+
Не использ.
DT31
2,0 B
MA13
0,5
RGr
CLI-5
0,35
LgO
CHI-5
0,35
LgB
Не использ.
1
6
12
KET — вх. 1
KET — вх. 2
Масса
DVR-RX
DVR-TX
Масса KET
DVD, CVBS+ DVD, масса
7
MPB06 0,5 LB | MPB05 0,5 LR | Не использ. | Не использ. | MPB02 0,5 W | MPB0 0,5 Br
MPB12 0,5 Экранир. | MPB11 0,5 YB | Не использ. | Не использ. | Не использ. | MPB0 0,5 RW
1
6
7
12
Микрофон 1+
TB01
0,5
RG
TB02
0,5
RB
TB109
0,5
GR
Не использ.
Не использ.
TB110
0,5
GP
Не использ.
Не использ.
Микрофон + вх.
TB107B
0,5
RP
TB108B
0,5
RO
AM11
0,5
BL
AM10
0,5
1
6
7
12
MD06 0,5 P | MD05 0,5 PR | MD04 0,5 PW | MD03 0,5 PG | MD02 0,5 PB | MD01 0,5 PBr
Не использ. | Не использ. | MD10 0,5 PGr | MD09 0,5 PL | MD08 0,5 PY | MD07 0,5 PV
B+
10
1
Не использ.
CAN-H шины CAN-привод
CAN-L шины CAN-привод
Не использ.
Не использ.
Не использ.
DT29A
0,5
B
0,5
Lg
IN10
YB16C BM247K
0,5 0,5
RP RB
CHP-3 0,35
CLP-3 0,35
LgL LgR
Соединение с левой фарой
Соединение с правой фарой
Соединение с центральным динамиком
Соединение с MP5, зона B
Соединение с MP5, зона C
Соединение с MP5
Соединение с электронным селектором
Соединение с MP5, зона D
40
Infotainment
CAN-H
Не использ.
НАЗАД
Микрофон 1-
Масса
Эстетическая подсветка
Линия LIN
Масса
Эстетическая подсветка
Линия LIN
40
Зона С
(зеленый цвет)
Зона А
(коричневый цвет)
Зона B (синий цвет)
А12
Зона D (серый цвет)
Подсветка+
Масса A13
Масса
Сигнал пробуждения IG 1
Подсветка+
Управ. рабоч./спящ. сост. Управ. выкл. звука
Вход, лев. перед.+
Вход, прав. перед.+
Вход, лев. задн.+
Вход, прав. задн.+
Вход, лев. перед.-
Вход, прав. задн.-
Вход, лев. задн.-
Вход, прав. перед.-
Резерв. LIN
Масса
AM10
0,5
Экранир.
Динамик вх.
Микрофон
CCD-CVBS+
CCD-Масса
AVN вн.
CCD-5 В+
CCD-Масса
T-BOX MUTE
Динамик+

## Slide 41
1
7
6
12
B+
EP10 0,5 BrO | EP08 0,5 BrW | YB14E 0,5 RBr | BM247E 0,5 Lg | DT30A 0,5 B | EP09 0,5 BrB
Не использ. | EP18 0,5 BrY | EP19 0,5 BrL | AB06 0,5 WB | AB09 0,5 YG | Не использ.
CHB-6 0,35
LgW
CAN-H
Не использ.
16
CAN-L
Не использ.
DT30F AF05
0,5 0,5
B LgBr
CLB-6
0,35
LgP
Не использ.
AF13 0,5
LgR
AF04 AF03 AF02 AF01
0,5 0,5 0,5 0,5
BP WP RP YG
12
24
1
13
CAN-H шины CAN-шасси
QA24 0,5 YW | QA23 0,5 YB | QA22 0,5 RW | QA21 0,5 RB | QA20 0,5 RY | QA19 0,5 GY | QA18 0,5 BY | QA17 0,5 LY | Не использ. | DT22 0,5 B | Не использ. | QA13 0,5 GR
CHC 0,35 LgY | CLC 0,35 LgBr | QA10 0,5 YG | QA09 0,5 YR | QA08 0,5 LBr | QA07 0,5 LGr | QA06 0,5 GB | QA05 0,5 G | QA04 0,5 RL | QA03 0,5 GL | Не использ. | QA01 0,5 Y
Соединение с выключателем EPB
Соединение с блоком управления AFS
Соединение с ЭБУ подушек безопасности
41
8
1
9
AF12 AF11 AF10 AF09B
0,5 0,5 0,5 0,5
BY WY RY RV
B+
IG 1
CAN-L шины CAN-шасси
Сигнал EPB 2
Контрольная лампа стояночного тормоза
Подсветка+
Сигнал EPB 1
Масса
Сигнал EPB 4
Сигнал EPB 3
Обратная связь AUTO HOLD
Выключатель AUTO HOLD
Масса заднего датчика
Активация AF L
Масса
Вход сигнала заднего датчика
Шина LIN
Масса переднего датчика
Вход сигнала переднего датчика
Замок ремня безопасности водителя
«Масса» цепи питания
Подушка безопасности водителя-
Фронтальная подушка безопасности водителя+
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира+
Фронтальная подушка безопасности водителя-
Преднатяжитель ремня безопасности водителя-
Преднатяжитель ремня безопасности+
Преднатяжитель+
Преднатяжитель ремня безопасности-
Электропитание IG 1+
Выход заднего датчика 5 В
Выход переднего датчика 5 В
Колен. подушка безоп. водит.+
Коленная подуш. безоп. водит.+
Датчик бок. ускор. со стор. вод.+
Датчик бок. ускор. со стор. перед. пасс.+
Датчик бок. ускор. со стор. перед. пасс.-
Зам. ремн. безопасн., масса
Датчик бок. ускор. со стор. вод.-
Коленная подуш. безоп. водит.-
Зам. ремн. безопасн. перед. пасс.

## Slide 42
1
10
9
18
LC01 2,0 L | BM430 0,5 LgB | BM247 0,5 Lg | AC26 0,5 GB | AC01 0,5 PW | AC02 0,5 PG | AC23 0,5 VBr | AC24 0,5 VG | DT30 2,0 B
Не использ. | Не использ. | BM151 0,35 WBr | CLI 0,35 LgO | CHI 0,35 LgB | WC02 0,35 RY | PL201 0,35 VR | Не использ. | Не использ.
Соединение со жгутом проводов центральной консоли
ACC+, провод LIN
42
Прикуриватель
Подсветка+
Задн. климат. установка, IG1+
Управление скоростью ветилятора
Обрат. связь по напряж. сигнала вентилятора
Прием сигнала низк. уровня
Отправ. сигнала низк. уровня
Масса сигнала
Сигнал беспроводной зарядки
CAN-L шины CAN-Infotainment
CAN-H шины CAN-Infotainment
Беспроводная зарядка, ACC+
Беспроводная зарядка, B+

## Slide 43: 4) Жгут проводов шасси
Соединение с антенной PE
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе Указывает место расположения разъема жгута проводов
Левый жгут проводов шасси
Соединение с задним вентилятором и модулем регулирования скорости
Соединение с преднатяжителем левого заднего ремня безопасности
Соединение с модулем заднего сиденья со стороны водителя
Соединение с модулем боковой подушки безопасности заднего сиденья со стороны водителя
Соединение со жгутом проводов моторного отсека
Соединение со жгутом проводов передней панели
Соединение с преднатяжителем левого переднего ремня безопасности 1
Соединение с модулем боковой подушки безопасности сиденья водителя
Соединение с модулем сиденья водителя
Соединение с боковым датчиком удара со стороны водителя
43

## Slide 44
 | DT19 |  | KT02 |  | 
 | 1,25 |  | 1,25 |  | 
 | B |  | RV |  | 
 | AC02 |  | AC01 |  | 
 | 0,5 |  | 0,5 |  | 
 | PG |  | PW |  | 
BM423 0,35
P
BM422 0,35
W
+ -
2
1
QB07 QB08
0,5 0,5
W G
4
10
1
5
YB21
0,5
LG
YB08
0,5
GW
DT13H
0,5
B
DT13N
0,5
B
Не использ.
Не использ.
DT13M
0,5
B
DT13K
0,5
B
YB20
0,5
LR
YB07
0,5
GL
-
+
QB15 0,5
GP
QB16 0,5
RP
QA19 QA20
0,5 0,5
GY RY
+
-
QA07 QA08
0,5 0,5
LGr LBr
-
+
QB19
0,5
GrY
QB20
0,5
BrY
Соединение с модулем регулирования скорости заднего вентилятора
Соединение с антенной PE
Соединение с преднатяжителем левого заднего ремня безопасности
Соединение с модулем боковой подушки безопасности заднего сиденья со стороны водителя
Соединение с преднатяжителем ремня безопасности водителя
Соединение с боковым датчиком удара со стороны водителя
Соединение с модулем боковой подушки безопасности водителя
Соединение с модулем заднего сиденья со стороны водителя
44
Напомин. о непристегн. ремне безоп. задн. сид. со стор. вод.+
Напомин. о непристегн. ремне безоп. задн. средн. сид.+
Ремень безоп. задн. сид. со стор. вод.+
Ремень безоп.
задн. сред. сид.+
Напомин. о непристегн. ремне безоп. задн. сид. со стор. вод.-
Напомин. о непристегн. ремне безоп. задн. средн. сид.-
Ремень безоп. задн. сид. со стор. вод.-
Ремень безоп. задн. сред. сид.-
Масса |  |  |  |  | 
2
1
Электро-питание+
Сигнал упр. скор. вентилятора
Сигнал обр. связи напряж. вентилятора

## Slide 45
QA06A
0,5
GB
27
13
39
DS106
1,25
WR
0,5
0,35 0,35
LgP LgW LY
DT13G 1,25
B
DT13F RV216 RV202
1,25 0,35 0,35
B Br GrW
RV209 RV210
0,35 0,35
BrW LW
RV213
RV215
RV214
RV204 RV205 RV211 DS108A DS108B DV02A
0,35 0,35 0,35 0,35 0,5 LY BY LW BW YR
RV203
0,35
RW
QA13 DV02B DT13C
0,5 0,5
GR R
0,75
B
0,35 0,35 0,5 0,75 0,75 0,5
Gr L V WB WB R
DT13D CLB-2 CHB-2 DS105
0,5
B
DS20 DT13E HM104 DS18 DS17 DS16 DS15
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
YBr B WBr YG YW RBr RL
Направление выхода
Соединение с модулем сиденья с электрорегулировкой
45
1
Не использ.
RV201 DS21
DS107
1,25
LR
Не использ.
Не использ.
Не использ.
CAN-L шины CAN-кузов
CAN-H шины CAN-кузов
Электроприв. рег. сид. 1–6, B+
Электр.
сид.
Масса
Электр.
сид.
1–7
В+
Масса цепи питания
Электропитание поясничного подпора
Линия LIN сид.
Полож. выход датч. зерк. задн. вида
Переключ. памяти сиденья
Переключ. рег. сиденья
Выключатель замка ремня безопасности водителя-
Выключатель замка ремня безопасности водителя+
Поясничный подпор, B+
Блок упр. зерк. задн. вида
Масса Вент. и подогрев сид. перед. пасс. IG 1+
Подогрев сид. перед. пасс.
Электропит. вент. сид. перед. пасс.+
NTC сид. перед. пасс.+
ШИМ-сигн. вент. сид.
NTC сид. перед. пасс-
Модуль отопл., вент. и кондиц. ACC+
Складыв зерк. задн. вида-
Модуль отопл., вент. и кондиц. ACC+
Управ. зерк. задн. вида, B+
. Выход датч. масса
Выход рег. лев. зерк. верх/низ
Выход рег. зерк. лев/ прав
Выход рег. прав. зерк. лев./прав.
Выход рег. зерк. верх/низ
Рег. прав. зерк. (общ. конт.)
Рег. лев. зерк. (общ. конт. прав.)
Электроприв. сид., масса
Электропит. подогрева сид. Вод.+
Сигн. рег. лев. зерк. задн. вида лев./прав.
Сигн. рег. лев. зерк. задн. вида верх/низ
Сигн. рег. прав. зерк. задн. вида верх/низ
Сигн. рег. прав. зерк. задн. вида лев./прав.

## Slide 46
PL201
0,5
VR
BM311
0,5
YW
BM313
0,5
O
YR
CF111 2,0
YB
BM204
1
29
14
42
0,5
RY
MB01B
0,5
YGr
CF208
0,5
VG
0,5
LgY
BM425
BM201
BM403
BM402
BM239
0,35 0,35 0,5 0,5
YO YG G RBr
0,5
VB
MB02B
0,5
YL
AC01 CF108 CF107
0,5 2,0 2,0
PW R G
AC02 CF112
0,5 2,0
PG
BM424 BM422 BM423 BM428 BM224 BM246
0,35 0,35 0,35 0,35 0,5 0,5
LG LY W P RY OW
DS105 BM406 BM203
0,5 0,5 0,5
LY GP GR
LgP
LgB
LgO
DV02 CF209
0,5
BM147
0,5 0,5
GY GV
CF201 AF04
0,5
AF02 AF03
0,5 0,5
RP WP
BP
R
DS108
1,25
WB
BM506
0,5
LgB
AM39
CHB CLB CHI CLI
0,35 0,35 0,35 0,35 0,5
LgW PW
Не использ.
Соединение со жгутом проводов передней панели слева
46
CAN-L шины CAN-Infotainment
CAN-H шины CAN-Infotainment
CAN-L шины CAN-кузов
CAN-H шины CAN-кузов
Стеклоподъемник левой задней двери вниз
Сигнал запирания крышки багажного отсека с электроприводом
Сигнал отпирания крышки багажного отсека с электроприводом
Стеклоподъемник левой задней двери вверх
Стеклоподъемник левой передней двери вверх
Стеклоподъемник левой передней двери вниз
Шина LIN сиден.
Сигнал упр. скор. вентилятора
Сигнал обр. связи напряж. вентилятора
Электропривод раскладывания зеркал заднего вида
Электропривод складывания зеркал заднего вида
Электроприв. крышки багажного отсека, B+
Шина LIN
Модуль отопл., вент. и кондиц. ACC+
Переключ. стеклоподъемн., B +
Левый задний стеклоподъемник вверх
Масса заднего датчика
Левый задний стеклоподъемник вниз
Левый передний высокочастотный динамик+
Выход задн. датчика 5 В
Левый передний высокочастотный динамик-
Вход сигнала заднего датчика
Выключатель левой задней двери
Выключатель центрального замка
Выключ. запирания левой передней ручки
Выключатель левой передней двери
Выключ. складывания зеркал заднего вида
Линия LIN эстетической подсветки
Выключ. отпирания левой передней ручки
Поясничный подпор, B+
Сигнал переключ. круг. обзора
Антенна PE в левой передней двери-
Антенна PE в левой передней двери+
Антенна PS в левой задней двери+
Антенна PS в левой задней двери-
Светодиодн. индик. в зерк заднего вида
Левый повторитель указателя поворота

## Slide 47
EPB-, 13 B+
DPB16
DPB06
1
29
14
42
Не использ.
Не использ.
DS106
DPA58
DPB31
AB29 AB17 AB18 AB31
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
GrB Gr BrB Br LO LBr YR
KT02 1,25 RV
DS107
1,25 1,25
WR LR
AP314 AP308 AP307 AP306 AP312 AP311
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
BrW LB LV LGr LR LO Br
Не использ.
Не использ.
AP302
LG
AP301
LY
Не использ.
Не использ.
YB
CHC CLC KT11
0,35 0,35 0,5
LgY
LgBr
LgR
Не использ.
LC04 EP13
2,0 2,5
LY RL
Не использ.
DPA100 HM104
0,5 0,5
GrY
WBr
AM05 AM07 DJ17 DJ16
0,5 0,5 0,5 0,5
L LG Y YW
AM22 CHP CLP
0,5 0,35 0,35 0,5 0,5
LgL
AM02
0,5
GR
Направление выхода
Соединение со жгутом проводов моторного отсека
47
CAN-L шины CAN-шасси
CAN-H шины CAN-шасси
CAN-L шины CAN-привод
CAN-H шины CAN-привод
Электродвигатель заднего вентилятора IG 2
Масса камеры
Розетка 220 В, B+
Электропитание камеры
Выход реле
Фонарь откр. двери, плафон освещ. багаж. отсека, B+
Цепь питания передней камеры+
Цепь питания передней камеры-
Электроприв. рег. сид. 1–6, B+
Электроприв. рег. сид. 1–7, B+
Масса цепи сигнала давления масла
Датчик давления масла+
Сигнал давления масла
Частота вращения левого заднего колеса+
Частота вращения левого заднего колеса-
Частота вращения правого заднего колеса+
Частота вращения правого заднего колеса-
Экранир.
Подогрев сиден. IG 1+
Запорный клапан адсорбера+
Обогрев зеркала заднего вида+
Сигнал правого переднего датчика
Сигнал левого переднего датчика
Передняя камера, масса
Передняя камера, CVDS+
Сигнал правого переднего датчика контроля слепых зон
Сигнал левого переднего датчика контроля слепых зон
Сигнал правого центрального переднего датчика
Сигнал левого центрального переднего датчика
Запорный клапан адсорбера-

## Slide 48
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе Указывает место расположения разъема жгута проводов
Соединение со жгутом проводов крышки багажного отсека A и B, экр.
Соединение со жгутом проводов крышки багажного отсека A и B, экр. I
Соединение со жгутом проводов заднего бампера
Соединение с блоком управления полного привода
Соединение с электродвигателем топливного насоса
Соединение с датчиком давления в топливном баке
Соединение с модулем боковой подушки безопасности заднего сиденья со стороны переднего пассажира
Соединение со жгутом проводов передней панели справа
Соединение со жгутом проводов передней панели
Соединение с преднатяжителем ремня безопасности
Соединение с боковым датчиком удара со стороны переднего пассажира
Правый жгут проводов шасси
48

## Slide 49
KT10
2,5
Y
BM227
0,5
GP
BM405
0,35
YV
BM235 0,5
OY
1
29
14
42
WD13 1,25
RW
DM107 2,0
RY
MB04B 0,5
WG
BM517 0,5
O
BM518 0,5
L
BM225 0,5
GrB
BM305 0,5
PW
BM520 0,35
BrL
BM404
0,35
YP
BM519 0,35
BrP
BM236 0,35
RG
BM508 0,5
RL
BM202 0,5
GL
BM310 1,25
O
BM244
0,5
Br
EPB-, 15 B+
EP15
2,5
BrR
CF105 2,0
LR
CF106 2,0
LB
CF110
2,0
BrR
CF109
2,0
BrB
CF210 0,5
VW
CF211 0,5
VO
MB03B 0,5
LG
BM522 0,35
G
BM521 0,35
V
DP118 1,25
LG
YX08 0,75
YL
BM421 0,35
RL
BM420 0,35
WL
DJ18 0,5
BrG
BM240
0,5
GBr
BM312 0,75
OL
DC02 0,5
Y
DJ19 0,5
BrY
BM211 0,5
OL
BM223 0,5
OGr
HM101 2,0
RY
BM111
0,5
WGr
Соединение со жгутом проводов передней панели справа
49
Блок упр. полного привода, B+
Стеклоподъемник правой передней двери вверх
Стеклоподъемник правой передней двери вниз
Сигнал возврата в исх. положение заднего стеклоочистителя
Электродвигатель заднего стеклоочистителя+
Электропривод крышки багажного отсека+
Электропривод крышки багажного отсека+
Левый указатель поворота в крышке багажного отсека
Правый указатель поворота в крышке багажного отсека
Электропривод сиденья переднего пассажира, B+
Выход топливного насоса
Выход крышки лючка заливной горловины
Правый задний стеклоподъемник вверх
Правый задний стеклоподъемник вниз
Фонар. задн. хода+
Левый задний указатель поворота
Правый задний указатель поворота
Задн. противотуман. фонар.
Стоп-сигн. в заднем бампере
Антенна PS в заднем бампере-
Антенна PS в заднем бампере+
Стеклоподъемник правой задней двери вверх
Стеклоподъемник правой задней двери вниз
Обогрев заднего стекла+
Выключ. запирания в правой передней ручке
Электропривод крышки багажного отсека, B+
Правый передний высокочастотный динамик+
Выключатель правой передней двери
Правый передний высокочастотный динамик-
Задн. габарит. ог.
Габарит. ог. в крышке багаж. отсека
Включение мигания указателя поворота
Выключатель правой задней двери
Выключ. отпирания в правой передней ручке
Антенна PE в правой передней двери-
Антенна PS в правой задней двери+
Правый повторитель указателя поворота
Проектор логотипа в зеркале заднего вида
Антенна PS в правой задней двери-
Светодиодн. индик. в зерк. заднего вида
Антенна PE в правой передней двери+

## Slide 50
P
LG
LR
1
29
14
42
WL
LW
YB22
LY
RV
RY
MB16 MB15
0,5 0,5
GrW
Не использ.
BM248
0,5
PG
BM247
0,5
Lg
MA13 LC02 WC01
0,5 2,0 0,75
RGr LO RW
YB09 YB08 YB07
0,5 0,5 0,5
GBr GW GL
CF206
0,5
VP
CF207
0,5
VBr
MD03 MD02 MD01
0,5 0,5 0,5
PG PB PBr
MD07 WC02 YB24 YB23 YB21 YB20 YB11
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
MD09 MD08
0,5 0,5
BM318
LY
BM320
0,75 0,75
GW
PY
PL
MD05 MD10 MD04
0,5 0,5 0,5
PR PGr PW
MD06 YB16 EP19 EP18 EP10 EP09 EP08
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
P RB BrL BrY BrO BrB BrW
Не использ.
AP107
0,5
RBr
AM10
0,5
AM11 0,5 BL
Ремень безопасности заднего сиденья
Верхний стоп-сигнал
Соединение со жгутом проводов передней панели
50
PV
Правый передний стеклоподъемник вверх
Правый передний стеклоподъемник вниз
Вход прав. перед.+
Вход, лев. задн.+
Радар IG 1
Выход видеосигнала-
Выход видеосигнала+
Вход, лев. перед.+
Усилитель мощности, B+
Контрольная лампа стояночного тормоза
EPB/блок упр. полного привода
IG 1
Сигнал EPB 3
Сигнал EPB 4
Сигнал EPB 2
Круг. обзор ACC+
Сигнал EPB 1
Подсветка+
Задняя розетка 12 В
Вход прав. задн.+
Вход прав. задн.-
Управ. выкл. звука
Управ. рабоч./спящ. сост.
Экранир.
Сигнал уровня топлива-
Центральный динамик+
Напомин. о непристегн. ремне безоп. задн. сид. со стор. вод.
Напомин. о непристегн. ремне безоп. задн. сид. со стор. перед. пассажира
Напомин. о непристегн. ремне безоп. задн. средн. сид.
Сигнал уровня топлива+
Антенна GPS+
Центральный динамик-
Вход, лев. перед.-
Выход запирания
Выход отпирания
Вход прав. перед.-
Вход, лев. задн.-
Напомин. о непристегн. ремне безоп. перед. пассажира
Ремень безопасности среднего заднего сиденья
Ремень безопасности заднего сиденья со стороны водителя

## Slide 51
+
-
QA10 QA09
2 0,5 0,5 1
YG YR
QA18 QA17
0,5
BY
0,5
LY
-
+
QB14
0,5
GGr
QB13
0,5
RGr
1
3
2
5
YB22 0,5 LY |  |  | YB09 0,5 GBr
DT14D 0,5 B | Не использ. |  | DT20C 0,5 B
DPB16
0,5
LBr
DPB06
0,5
LO
DPB31
0,5
YR
3
1
3
1 | DP118 1,25 LG |  | YB23 0,5 RV |  | YB24 0,5 P | 
Не использ. |  | Не использ. |  | DT18 1,25 B |  | 6
4
EMC, выход
A
WD11 1,25 G | WD24 1,25 L | B
1
6
10
7
DM106 0,75 GB | DM105 0,75 GW |  | DM104 0,75 RL | DM103 0,75 BL | DM102 0,75 WB |  | DM101 0,75 W
Не использ. |  | DT20A 2,0 B |  | DT20 2,0 B |  | DM107 2,0 RY | 
Соединение с боковым датчиком удара со стороны переднего пассажира
Соединение с преднатяжителем ремня безопасности
Соединение с боковой подушкой безопасности заднего сиденья со стороны переднего пассажира
Соединение с модулем заднего сиденья со стороны переднего пассажира
Соединение с датчиком давления в топливном баке
Соединение с блоком управления полного привода
Соединение с крышкой багажного отсека с электроприводом А
Соединение с электродвигателем топливного насоса
51
EMC, обратн.
Напомин. о непристегн. ремне безоп. задн. сид. со стор. перед. пасс.+
Рем. безоп. задн. сид. со стор. перед. пасс.+
Напомин. о непристегн. ремне безоп. задн. сид. со стор. перед. пасс.-
Рем. безоп. задн. сид. со стор. перед. пасс.-
Электропитание+
Масса цепи сигнала давления масла
Сигнал давления масла
Сигнал уровня топлива+
Сигнал уровня топлива-
Топл. насос+
Эл. двиг. лев.+
Эл. двиг. лев.-
Эл. двиг. прав.+
Эл. двиг. прав.-
Управ. блокир.+
Блокир.-
Масса
Масса
Масса
B+

## Slide 52
1
10
20
11
CAN-H шины CAN-кузов
Датчик Холла лев. — 1
Датчик Холла лев. — масса
Не использ. | Не использ. | DM208 0,5 PB | Не использ. | DM206 0,5 GGr | DM205 0,5 WG | DM204 0,5 WO | DM203 0,5 WL | DM202 0,5 WR | PL201C 0,5 VR
Не использ. | Не использ. | Не использ. | DM217A 0,5 PW | DM216 0,5 YP | DM215 0,5 WBr | DM214 0,5 GV | Не использ. | CHB-1 0,35 LgW | CLB-1 0,35 LgP
KT10
2,5
Y
1
8
7
14
BM310
1,25
0
BM312
0,75
OL
DM101
0,75
W
DM102
0,75
WB
DM103
0,75
BL
DM104
0,75
RL
DM105
0,75
GW
DM106
0,75
GB
DM215
0,5
WBr
DM216
0,5
YP
DM217
0,5
PW
DM208
0,5
PB
DT34
2,5
B
BM240
0,5
GBr
1
12
11
22
BM111
0,5
WGr
DC02
0,5
Y
BM247E
0,5
Lg
DJ19
0,5
BrY
BM244
0,5
Br
BM223
0,5
OGr
BM211
0,5
OL
BM248
0,5
PG
DM202
0,5
WR
DM204
0,5
WO
DM206
0,5
GGr
DM214
0,5
GV
DM203
0,5
WL
DM205
0,5
WG
WC02
0,5
RY
DJ16
0,5
YW
Не использ.
AM25
0,5
LO
AM01
0,5
YB
AM27
0,5
LR
Соединение с крышкой багажного отсека с электроприводом B
Соединение со жгутом проводов крышки багажного отсека A, экр.
Соединение со жгутом проводов крышки багажного отсека B, экр.
Соединение со жгутом проводов заднего бампера
52
CAN-L шины CAN-кузов
Датчик Холла лев. — VCC
Датчик Холла прав. — 1
B+
Датчик Холла прав. — VCC
Откр. сост. замка Полуоткр. сост. Крышка багаж. отсека закр. Замок закр. Откр. датч. Холла 2
Откр. сост. замка
Обогрев заднего стекла+
Эл. двиг. лев.+
Эл. двиг. прав.+
Эл. двиг. прав.-
Управ. блокир.-
Управ. блокир.+
Эл. двиг. лев.-
Масса
Электродвигатель заднего стеклоочистителя+
Подсветка+
Левый указатель поворота в крышке багажного отсека
Фонар. задн. хода+
Габарит. ог. в крышке багаж. отсека
Мигание указателя поворота
Верхний стоп-сигнал
Правый указатель поворота в крышке багажного отсека
Антенна GPS+
Задняя камера, CVDS+
Выключатель закрывания крышки багажного отсека+
Задняя камера, электропитание+
Электропитание задней камеры
AM21
0,5
Экранир.
Замок откр.
Крышка багаж. отсека закрыта
Полуоткрытое состояние
Полностью открытое состояние
Электропривод крышки багажного отсека+
Масса задней камеры
Датчик Холла прав. — VCC
Датчик Холла лев. — VCC
Датчик Холла лев. — 2
Датчик Холла лев. — 1
Датчик Холла лев. — масса
Датчик Холла прав. — 1
Датчик удара+
Левый задний радар
Правый задний радар
Электропит. задн. рад.
Масса задн. радар.
Лев. задн. SVA
Левый центральный задний радар
Правый центральный задний радар
Прав. задн. SVA
Масса задн. противотум. фонар.
Габарит. ог. в задн. бампере
Антенна PS+
Антенна PS-
Линия LIN
Лев. задн. указ. повор.
Прав. задн. указ. повор.
Задн. противотум. фонар.
Стоп-сигн. в задн. бампере
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Микро- выключатель
Сигнал возврата в исх. полож. задн. стеклоочист.

## Slide 53: Центральная часть жгута проводов шасси
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе Указывает место расположения разъема жгута проводов
Соединение со жгутом проводов передней панели
Разъем соединительного кабеля подушек безопасности
Соединение с модулем боковой подушки безопасности переднего пассажира и модулем сиденья с электрорегулировкой
Соединение с усилителями мощности A, B,
C, экр.
Соединение с EPB
Разъемы системы помощи при парковке с использованием системы кругового обзора A, B, C, экр.
Соединение с блоком управления радара A, B, C, экр.
Соединение с розеткой 220 В
Соединение с модулем боковой подушки безопасности водителя и модулем сиденья с электрорегулировкой
53

## Slide 54
DT16A
2,5
B
Не использ.
YB16A
0,5
RB
EP18
CHC
0,35
LgY
CLC
0,35
LgBr
EP10
0,5
BrO
EP09
0,5
BrB
Не использ.
1
11
16
26
30
Не использ.
Не использ.
EP19
0,5 0,5
BrY BrL
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
EP08
0,5
BrW
EP12 EP13
2,5 2,5
L RL
EP14 EP15
2,5 2,5
G BrR
DT16
2,5
B
EP29
2,5
O
EP27
2,5
W
CAN-H шины CAN-шасси
CAN-L шины CAN-шасси
IG1+
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Соединение с EPB
54
15
Левый электродвигатель, B+
Конт. 1 прав. электроприв. стоян. торм.+
Конт. 1 лев. электроприв. стоян. торм.+
Масса левого электродвигателя
Конт. 2 прав. электроприв. стоян. торм.-
Конт. 2 лев. электроприв. стоян. торм.-
Правый электродвигатель, B+
Масса правого электродвигателя
Положение для измерений
Сигнал EPB 3
Сигнал EPB 4
Контрольная лампа стояночного тормоза
Сигнафл EPB 1
Сигнал EPB 2

## Slide 55
1
7
6
12
IG1
CAN-L шины CAN-Infotainment
Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ.
DT17 0,5 B | Не использ. | CLI-1 0,35 LgO | CHI-1 0,35 LgB | Не использ. | AP107 0,5 RBr
4
8
1
5
AP204 0,5 YGr | AP203 0,5 YBr | AP202 0,5 YL | AP201 0,5 YR
AP208 0,5 GB | AP207 0,5 YW | AP206 0,5 YG | AP205 0,5 RW
1
8
7
14
AP307 0,5 LV | AP306 0,5 LGr | Не использ. | Не использ. | Не использ. | AP302 0,5 LG | AP301 0,5 LY
AP314 0,5 BrW | Не использ. | AP312 0,5 LR | AP311 0,5 LO | Не использ. | Не использ. | AP308 0,5 LB
Соединение с блоком управления радара A
Соединение с блоком управления радара B
Соединение с блоком управления радара C
55
CAN-H шины CAN-Infotainment
Кн. сист. помощи при парк.
Индик. сист. помощи при парк.
Сигн. лампа контр. слеп. зон
Масса
Кн. контр. слеп. зон
Масса камеры
Сигнал лев. задн. SVA
Сигнал левого переднего датчика
Электропитание камеры
Сигнал правого центрального переднего датчика
Масса камеры
Сигнал левого центрального переднего датчика
Сигнал правого переднего датчика
Сигнал прав. перед. датчика контр. слеп. зон
Сигнал лев. перед. датчика контр. слеп. зон
Сигнал лев. центр. задн. датчика
Электропитание датчика
Сигнал правого заднего датчика
Сигнал правого центрального заднего датчика
Сигнал прав. задн. SVA
Сигнал левого заднего датчика

## Slide 56
1
21
20
40
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
ACC+
CAN-L шины CAN-Infotainment
MA13
0,5
RGr
CLI-2
0,35
LgO
CHI-2
0,35
LgB
AM01 0,5
YB
AM02 0,5
GR
AM03 0,5
R
AM04 0,5
W
AM05 0,5
L
AM06 0,5
LV
AM07 0,5
LG
AM08 0,5
LW
AM25 0,5
LO
AM26 0,5
LY
AM27 0,5
LR
AM28
0,5
LGr
AM11 0,5
BL
AM39 0,5 PW
DT17B 0,5
B
Разъем системы помощи при парковке с использованием системы кругового обзора
56
CAN-H шины CAN-Infotainment
Экранир. провод
Выход видеосигнала-
Выход видеосигнала+
Задняя камера, CVDS+
Передняя камера, CVDS+
Левая камера, CVDS+
Передняя камера, CVDS+
Передняя камера, цепь питания-
Передняя камера, цепь питания-
Передняя камера, цепь питания+
Камера, цепь питания+
Масса
Сигнал переключателя кругового обзора
Задняя камера, масса
Передняя камера, масса
Правая камера, масса
Левая камера, масса
Правая камера заднего вида, цепь питания-
Задняя камера, цепь питания-
Правая камера, цепь питания+
Камера, цепь питания+
AM21 0,5
Экранир.
AM22 0,5
Экранир.
AM23 0,5
Экранир.
AM24 0,5
Экранир.
AM10 0,5
Экранир.

## Slide 57
8
16
1
9
MD04 0,5 PW | MD10 0,5 PGr | MD08 0,5 PY | MD02 0,5 PB | MD01 0,5 PBr | MD07 0,5 PV | MD09 0,5 PL | MD03 0,5 PG
Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | MD06 0,5 P | MD05 0,5 PR | Не использ. | Не использ.
8
16
Не использ.
Не использ.
MB10 MB09
0,5 0,5
RY RBr
1
9
Не использ.
Не использ.
MB06 MB05 MB04 MB03 MB02 MB01 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
YG YB WG LG YL YGr
Не использ.
Не использ.
MB16 MB15
0,5 0,5
WL GrW
1
5
WC01 0,75 RW | Не использ. | Не использ. | Не использ.
DT14F 0,75 B | Не использ. | Не использ. | Не использ.
4
8
Соединение с усилителем мощности A
Соединение с усилителем мощности B
Соединение с усилителем мощности C
57
Управ. рабоч./спящ. сост.
Электропитание, B+
Масса
Упр. выкл. звука
Выход левой передней двери+
Выход левой передней двери-
Выход правой передней двери-
Выход правой передней двери+
Выход левой задней двери-
Выход левой задней двери+
Выход правой задней двери-
Центральный аудиовыход+
Центральный аудиовыход-
Выход правой задней двери+

## Slide 58
5) Жгут проводов левой передней двери
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
Жгут проводов левой передней двери, вид спереди
Ручка двери
Антенна PE
Эстетическая подсветка
Плафон двери
Динамик
Выключатель крышки багажного отсека
с электроприводом
Соединение со жгутом проводов шасси
Разъем зеркала заднего вида
Эстетическая подсветка
Замок двери
Переключатель стеклоподъемников
Стеклоподъемник
Выключатель центрального
замка
Соединение с видеокамерой
58

## Slide 59
BM424 0,35
LY
Выход отпирания
Выхода блокировки
BM147 0,5
GV
BM204 0,5
RBr
BM402 0,35 YO
BM403 0,35 YG
BM425 0,35
LG
CF108
2,0
R
CF107
2,0
G
DJ17 0,5
Y
BM239 0,5
G
BM246
0,5
LgY
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ. | PL201 0,5 VR | BM313 0,5 O | BM311 0,5 YW | MB02 0,5 YL | MB01 0,5 YGr | BM203 0,5 GR | BM406 0,5 GP | BM247 0,5 Lg | CF201 0,5 RY
Не использ. | Не использ. | BM318 0,75 LY | BM320 0,75 GW | KT11 0,5 YB | BM224 0,5 OW | BM428 0,5 RY | BM236 0,5 RG | BM506 0,5 LgB | DT13 0,75 B
RV216
0,35
Br
RV203
0,35
RW
RV205
0,35
L
RV204
0,35
Gr
RV201
0,35
BW
RV211
0,35
V
RV214
0,35
LW
Не использ.
Не использ.
AM08
0,5
LW
AM06
0,5
LV
AM04
0,5
W
Соединение со жгутом проводов шасси
Положение выхода
59
Повторитель указателя левого поворота+
Обогрев зеркала+
Электропривод складывания зеркала
Электропривод раскладывания зеркала
Левый передний динамик-
Ручка двери B+
Сигнал запирания крышки багажного отсека
Сигнал отпирания крышки багажного отсека
Подсветка+
Левый передний динамик+
Выход сигнала вверх/вниз
Рулевая колонка, масса цепи сигнала
Левая камера, масса
Выход сигнала влево/вправо
Вход сигнала рулевой колонки
Регулировка рулевой колонки влево/вправо
Рулевая колонка, общ. масса
Регулировка рулевой колонки по высоте
Левая камера, CVDS+
AM24 0,5
Экранир.
Выключатель складывания зерк. заднего вида
Выключатель центрального замка
Фонарь откр. двери +
Выключатель замка лев. перед. двери
Шина LIN
Левая камера, цепь питания+
Левая камера, цепь питания-
Антенна PE в левой передней двери-
Выключатель отпирания левой передней ручки
Антенна PE в левой передней двери+
Выключатель запирания левой передней ручки
Переключ. стеклоподъемн., B+
Масса
Мигание светодиода в зеркале заднего вида
Провод LIN эстетической подсветки
Проектор логотипа в зеркале заднего вида
Стеклоподъемник лев. перед. двери, опускание
Стеклоподъемник лев. перед. двери, подъем

## Slide 60
4 8 | Масса |  |  | 
CF107 2,0
G
CF108 2,0
R
2
1
+ -
6
1
BM204 0,5 RBr | DT13 0,5 B | DBM320 0,75 GW | BM318 0,75 LY | Не использ. | BM239B 0,5 G
DT13E 0,35 B | BM402 0,35 YO | BM403 0,35 YG | PL201 0,5 VR
Не использ. | Не использ. | BM424 0,35 LY | BM425 0,35 LG
Соединение с зеркалом заднего вида
Стеклоподъемник
Центральный замок
Разъем соединительного кабеля жгута проводов левой передней двери
Динамик
60
1
5
Выключ. двер.
Выход B-
Выход C-
Антенна ручки двери+
Антенна ручки двери-
Выключатель отпирания
Электропитание+
Выключатель запирания
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Экранир.
Входн. сигн. рулев. колонки
Обогрев+
Раскладывание-
Складывание+
Указатель поворота/обогрев-
Указатель поворота+
Регулир. зерк. прав./лев.
Общий конт. массы
Регулир. зерк. верх/низ
Левая камера, CVDS+
Левая камера, CVDS-
Электропитание левой камеры+
Электропитание левой камеры-
Предупр. контр. слепых зон+
Предупр. контр. слепых зон-
Проекция логотипа+
Проекция логотипа-
Выходн. сигн. лев./прав.
Выходн. сигн. вверх/вниз
Масса цепи сигн. рулев. колонки
Не использ.
Не использ.
Шина LIN
Выходной сигнал складывания
Переключатель В+
Линия LIN
Масса
Сигнал управ. лев. перед. дв.
Плафон двери+
Подсветка+
Выключ. разблок. задн. дв.
Выключ. блок. задн. дв.
Отпирание центр. замка
Масса выключателя

## Slide 61: 6) Жгут проводов правой передней двери
Жгут проводов правой передней двери, вид спереди
Эстетическая подсветка
Стеклоподъемник
Переключатель стеклоподъемника
Замки дверей
Ручка двери, антенна PE
Плафон двери
Эстетическая подсветка
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
Соединение со жгутом проводов шасси
Соединение с видеокамерой
Соединение с зеркалом заднего вида
Динамик
61

## Slide 62
BM227 0,5
GP
Не использ.
BM404 0,35
YP
BM405 0,35
YV
DJ17 0,5
Y
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ. | PL201 0,5 VR | BM313 0,5 O | BM311 0,5 YW | MB03 0,5 LG | MB04 0,5 WG | CF206 0,5 VP | CF207 0,5 VBr | BM247 0,5 Lg | Не использ.
Не использ. | Не использ. | BM318 0,75 LY | BM320 0,75 GW | KT11 0,5 YB | BM235 0,5 OY | BM508 0,5 RL | BM236 0,5 RG | BM506 0,5 LgB | DT14 0,75 B
RV209
0,35
BrW
RV203
0,35
RW
RV210
0,35
LW
RV202
0,35
GrW
RV215
0,35
BY
RV211
0,35
V
RV213
0,35
LY
Не использ.
Не использ.
BM519 0,35
BrP
BM520 0,35
BrL
CF110
2,0
BrR
CF109
2,0
BrB
Не использ.
AM28 0,5
LGr
AM26 0,5
LY
AM03
0,5
R
Стеклоподъемник прав. перед. двери, опускание
Ручка двери B+
Соединение со жгутом проводов шасси
62
Стеклоподъемник прав. перед. двери, подъем
Электропривод складывания зеркала
Электропривод раскладывания зеркала
Правый передний динамик-
Правый передний динамик+
Сигнал опускания стекла
Сигнал подъема стекла
Выход положения
AM23
0,5
Экранир.
Выход отпирания
Выход запирания
Масса
Обогрев зеркала заднего вида+
Левый указатель поворота+
Рулевая колонка, масса цепи сигнала-
Рулевая колонка, общ. масса
Рулевая колонка, цепь сигнала+
Регулировка рулевой колонки влево/вправо
Рулевая колонка, общ. масса
Регулировка рулевой колонки по высоте
Правая камера, CVDS+
Правая камера, масса
Выход сигнала влево/вправо
Выключатель центрального замка
Фонарь откр. двери, +
Отпирание в правой передней ручке
Выключ. отпирания в правой передней ручке
Антенна PE прав. перед. двери-
Антенна PE прав. перед. двери+
Правая камера, цепь питания+
Правая камера, цепь питания-
Подсветка+
Светодиодн. индик. в зерк. заднего вида
Проектор логотипа в зеркале заднего вида
Линия LIN эстетической подсветки

## Slide 63
6
1
BM227 0,5 GP | BDT14E 0,5 B | BM318 0,75 LY | BM320 0,75 GW | Не использ. | Не использ.
 | Масса | Выключатель запирания |  |  | 
4 |  |  |  |  | 1
8 |  |  |  |  | 5
DT14F 0,35 B | BM404 0,35 YP | BM405 0,35 YV | PL201 0,5 VR
Не использ. | Не использ. | BM519 0,35 BrP | BM520 0,35 BrL
Разъем соединительного кабеля жгута проводов правой передней двери
Динамик
Ручка двери, антенна PE
Центральный замок
Стеклоподъемник
Соединение с зеркалом заднего вида
63
  AM03 AM23 AM26 AM28 BM508 DT14G BM236 DT14H RV213
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35
R LY LGr RL B RG B LY
22
11
12
1
Не использ.
Не использ.
RV211 RV215 RV203 KT11 BM311 BM313 DT14K BM235 RV210 RV209 RV202
0,35 0,35 0,35 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 0,35 0,35
V BY RW YB YW O B OY LW BrW GrW
Выход сигнала влево/вправо
Проектор логотипа D-
Проектор логотипа D+
Предупр. контр. слеп. зон-
Предупр. контр. слеп. зон+
Камера, цепь питания+
Правая камера, цепь питания-
Правая камера, CVDS-
Правая камера, CVDS+
Экранир.
Рег. общ.
Рег. рулев. колонки влево/вправо
Указатель поворота+
Масса
Складывание
Раскладывание
Выход C-
Выключ. двер.
Масса
Выход B-
Выключатель отпирания
Электропитание+
Антенна ручки двери+
Антенна ручки двери-
Масса рег. по высоте
Указатель поворота+
Сигнал подъема стекла
Сигнал опускания стекла
Подсветка+
Плафон двери+
Сигнал управ. прав. перед. дв.
Масса
Линия LIN
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Подогрев+
Вход сигнала рулевой колонки
Выход сигнала регулирования рулевой колонки вверх/вниз

## Slide 64: 7) Жгут проводов левой задней двери
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе Указывает место расположения разъема жгута проводов
Жгут проводов левой задней двери, вид спереди
Эстетическая подсветка
Переключатель стеклоподъемника
Высоко-частотный динамик
Стекло-подъемник
Эстетическая подсветка
Соединение со жгутом проводов шасси
Замок двери
Подсветка вещевого отделения
Динамик
64

## Slide 65
CF111
2,0
YB
CF112
2,0
YR
Не использ.
Не использ.
Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ.
Не использ. | MB06 0,5 YG | BM247 0,5 Lg | BM318 0,75 LY | BM320 0,75 GW | DT13 0,75 B
Не использ. | MB05 0,5 YB | BM506 0,5 LgB | BM201 0,5 GY | CF209 0,5 VB | CF208 0,5 VG
Соединение со жгутом проводов шасси
Выхода блокировки
Выход отпирания
Масса
Направление выхода
65
Выход лев. задн. двери выс./низк. част.+
Подсветка+
Стеклоподъемник лев. задн. двери, подъем
Стеклоподъемник лев. задн. двери, опускание
Стеклоподъемник правой задней двери вниз
Стеклоподъемник правой задней двери вверх
Переключатель левой задней двери
Провод LIN эст. подсветки
Выход лев. задн. двери выс./низк. част.-

## Slide 66
-
+
MB06A
0,5
YG
MB05A
0,5
YB
Не использ.
Замок двери
Стеклоподъемник
Динамик
Переключатель стеклоподъемника
Разъем соединительного кабеля жгута проводов левой задней двери
66
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Выход С-
Выход В-
Масса
Выключатель замка двери
Выход лев. задн. НЧ динамика+
Выход лев. задн. НЧ динамика-
Масса
Линия LIN
Сигнал подъема стекла
Сигнал опускания стекла
Подсветка+

## Slide 67: 8) Жгут проводов правой задней двери
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе Указывает место расположения разъема жгута проводов
Жгут проводов правой задней двери, вид спереди
Эстетическая подсветка
Высоко-частотный динамик
Переключатель стеклоподъемника
Эстетическая подсветка
Соединение со жгутом проводов шасси
Разъем замка двери
Подсветка вещевого отделения
Динамик
Стекло-подъемник
67

## Slide 68
Не использ.
Не использ.
CF106 2,0
LB
CF105 2,0
LR
 | Не использ. |  | MA01 0,5 RBr | BM247 0,5 Lg | BM318 0,75 LY | BM320 0,75 GW | DT14 0,75 B |  | 
Не использ. |  |  | Не использ. | Не использ. | Не использ. | Не использ. |  | Не использ. | 
 |  |  | Низкочастотн. выход задн. прав. двери |  |  |  |  |  | 
 | Не использ. |  | MA05 0,5 RY | Не использ. | BM202 0,5 GL | CF211 0,5 VO | CF210 0,5 VW |  | 
Соединение со жгутом проводов шасси
Использ. только в SE03
Стеклоподъемник прав. задн. двери, опускание
Подсветка+
Выход отпирания
Масса
Направление выхода
68
Выхода блокировки
Низкочастотн. выход задн. прав. двери+
Стеклоподъемник прав. задн. двери, подъем
Прав. задн. опуск.
Прав. задн. подъем
Переключатель прав. задн. двери

## Slide 69
-
+
MA01 0,5
RBr
MA05 0,5
RY
Не использ.
Разъем замка двери
Соединение с электродвигателем стеклоподъемника правой задней двери
Соединение с низкочастотным динамиком правой задней двери
Соединение с переключателем стеклоподъемника
69
Не использ.
Не использ.
Сигнал опускания стекла
Подсветка
Сигнал подъема стекла
Не использ.
Выключ. управ.
Масса
Выход С-
Выход В-

## Slide 70: 9) Жгут проводов переднего бампера
Жгут проводов переднего бампера, вид спереди
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
Соединение с прав. передн. SVA
Соединение со жгутом проводов моторного отсека
Соединение с лев. передн. SVA
Соединение с левой противотуманной фарой
Соединение с левым передним радарным датчиком
Соединение с левым центральным передним радарным датчиком
Правый передний центральный радарный датчик
Соединение с правой противотуманной фарой
Правый передний радарный датчик
70

## Slide 71
AP314
0,5
BrW
AP308
0,5
LB
DJ08 0,75 P
DJ07 0,75 O
AP311
0,5
LO
AP302
0,5
LG
AP301
0,5
LY
AP312
0,5
LR
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
DT07 0,75 B
AP306
0,5
LGr
AP307
0,5
LV
AP308F
0,5
LB
AP307
0,5
LV
AP314F
0,5
BrW
1
3
Передн. рад., масса
Передн. рад., электропитание
Соединение с лев. передн. SVA
Соединение со жгутом проводов моторного отсека
Соединение с прав. передн. SVA
71
Прав. передн. SVA
Передний радар, масса
Передний радар, электропитание
Левая противотуманная фара
Правая противотуманная фара
Левый центральный передний радар
Левый передний радар
Правый передний радар
Правый центральный передний радар
Масса противотум. фар
Лев. передн. SVA
Прав. передн. SVA
Масса передн. рад.
Лев. передн. SVA
Электропит. передн. рад.

## Slide 72
DT07B
0,75
B
DJ07
0,75
O
1
2
- +
Соединение с левым передним радарным датчиком
Правый передний центральный радарный датчик
Соединение с правым передним радарным датчиком
Соединение с правой противотуманной фарой
Соединение с левым центральным передним радарным датчиком
Соединение с левой противотуманной фарой
72
Масса передн. рад.
Лев. передн. рад.
Электропит. передн. рад.
Масса передн. рад.
Прав. передн. рад.
Электропит. передн. рад.
Масса передн. рад.
Прав. центр. передн. рад.
Электропит. передн. рад.
Масса передн. рад.
Лев. центр. передн. рад.
Электропит. передн. рад.

## Slide 73: 10) Жгут проводов заднего бампера
Жгут проводов заднего бампера, вид справа спереди
Соединение со жгутом проводов шасси
Соединение с правым задним радарным датчиком
Соединение с задним комбинированным фонарем
Соединение с правым центральным задним радарным датчиком
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе Указывает место расположения разъема жгута проводов
Масса датчика движения ноги
Соединение с прав. задн. SVA
73

## Slide 74
1
12
11
22
BM305
0,5
PW
BM225
0,5
GrB
BM517
0,5
O
BM518 0,5
L
BM246
0,5
LgY
AP208
DT12
0,5
B
BM421
0,35
RL
DJ18
0,5
BrG
BM420
0,35
WL
AP205
PL201
AP204
AP203
AP206
AP207
AP202
AP201
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
YR YL YG YW GB RW YBr YGr VR
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Использ. только в SE03
Использ. только в SE03
Соединение со жгутом проводов шасси
74
Прав. задн. SVA
Правый центральный задний радарный датчик
Левый центральный задний радарный датчик
Лев. задн. SVA
Задн. рад., масса
Задн. рад., электропитание
Прав. задн. рад.
Лев. задн. рад.
Линия LIN фонаря
Антенна PS-
Датчик удара+
Задн. противотум. фонар.+
Антенна PS+
Задн. габарит. ог.
Стоп-сигн. в заднем бампере
Задн. противотуман. фонар.
Прав. указ. поворота в задн. бампере
Лев. указ. поворота в заднем бампере

## Slide 75
DT12C
0,5
B
Не использ.
BM246 0,5
LgY
PL201
0,5
VR
BM305B
0,5
PW
Не использ.
BM225B
0,5
GrB
DT12B
0,5
B
DJ18B
0,5
BrG
BM517
0,5
O
1
4
3
6
AP208B AP201 AP205B
0,5 0,5 0,5
GB YR RW
1
3
0,5
RW
AP208A
0,5
GB
1
3
AP205A
AP203
0,5
YBr
AP205C
0,5
RW
AP202
0,5
YL
AP208C
0,5
GB
1
3
Задний противотуманный фонарь
Передн. рад., масса
Масса датчика движения ноги
Соединение с задним комбинированным фонарем
Соединение с прав. задн. SVA
Соединение с правым задним радарным датчиком
Соединение с правым центральным задним радарным датчиком
75
Прав. задн. SVA
Передн. рад., электропитание
Стоп-сигнал
Фонарь
заднего хода
Передн. рад., масса
Прав. задн. рад.
Передн. рад., электропитание
Передн. рад., масса
Прав. задн. рад.
Передн. рад., электропитание
1
4
Датчик, B+
Габарит. ог.
Указ. повор.
Масса
Линия LIN
Масса

## Slide 76
Жгут проводов заднего бампера, вид слева спереди
Соединение с левым центральным
задним радарным датчиком
Комбинированный фонарь
в заднем бампере
Соединение с лев. задн. SVA
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе Указывает место расположения разъема жгута проводов
Соединение с антенной PS
Соединение с левым задним радарным датчиком
76

## Slide 77
BM421
0,35
RL
BM420 0,35 WL
+
-
1
2
BM305A 0,5
PW
Не использ.
BM225A 0,5
GrB
DT12A 0,5
B
DJ18A 0,5
BrG
BM518 0,5
L
1
4
3
6
AP205E
0,5
RW
AP207
0,5
YW
AP208E
0,5
GB
1
3
F
AP205
0,5
RW
AP204
0,5
YGr
AP208F
0,5
GB
1
3
AP205D
0,5
RW
AP206
0,5
YG
AP208D
0,5
GB
1
3
Задний противотуманный фонарь
Задн. рад., масса
Лев. задн. SVA
Соединение с лев. центр. задн. рад.
Соединение с антенной PS
Соединение с лев. задн. SVA
Соединение с левым задним радарным датчиком
Задний комбинированный фонарь
77
Передн. рад., электропитание
Передн. рад., масса
Фонарь заднего хода
Стоп-сигнал
Лев. центр. задн. рад.
Передн. рад., электропитание
Передн. рад., масса
Габарит. ог.
Указ. повор.
Масса
Лев. задн. радар
Передн. рад., электропитание

## Slide 78: 11) Жгут проводов крышки багажного отсека I
Жгут проводов крышки багажного отсека I, вид спереди
Соединение с электроприводом
Соединение со жгутом проводов крышки багажного отсека II
Масса антенны
Соединение с видеокамерой
Соединение с электроприводом
Разъем шасси,
14-контактный
Разъем шасси,
22-контактный
Соединение с видеокамерой
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе Указывает место расположения разъема жгута проводов
78

## Slide 79
Разъем шасси, 14-контактный
Разъем шасси, 22-контактный
79
Прав. указ. повор. крышки багаж. отсека
Лев. указ. повор. крышки багаж. отсека
Микропереключатель
Сигнал возврата в исх. полож. задн. стеклоочист.
Антенна GPS+
Подсветка+
Габарит. ог. в крышке багаж. отсека
Верхний стоп-сигнал
Мигание указ. повор.
Фонар. задн. хода+
Электропит. задн. камеры+
Задн. камера, CVDS+
Задн. камера, масса
Масса цепи питания задн. камеры
Выключ. закрыв. крышки багаж. отсека+
Не использ.
Экранир.
Обогрев задн. стекла+
Э/двиг. прав.+
Э/двиг. прав.-
Э/двиг. лев.+
Э/двиг. лев.-
Упр. замком+
Упр. замком-
Масса
Э/двиг. задн. стеклоочист.+
Э/двиг. крышки багаж. отсека+
Полн. откр. состояние
Полуоткр. состояние
Выключ. закрыв. крышки багаж. отсека
Микровыключатель замка

## Slide 80
Соединение со жгутом проводов крышки багажного отсека II
Соединение с левым электроприводом
Соединение с правым электроприводом
80
Полн. откр. состояние
Полуоткр. состояние
Обогрев задн. стекла+
Э/двиг. заднего стеклоочист.+
Э/двиг. крышки багаж. отсека+
Упр. замком+
Микропереключатель
Упр. замком-
Выключ. закрыв. крышки багаж. отсека
Микровыключатель замка
Масса
Верхний стоп-сигнал
Подсветка+
Габарит. ог. в крышке багаж. отсека
Сигнал возврата в исх. полож. задн. стеклоочист.
Электропит. задн. камеры+
Задняя камера, CVDS+
Масса цепи питания задн. камеры
Задняя камера, масса
Экранир.
Электродвигатель-
Электродвигатель+
Электродвигатель-
Электродвигатель+
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.

## Slide 81: 12) Жгут проводов крышки багажного отсека II
Жгут проводов крышки багажного отсека II, вид спереди
Соединение со жгутом проводов крышки багажного отсека I
Соединение с верхним стоп-сигналом
Видеокамера
Нагрева-тельный элемент заднего стекла
Соединение со световой полосой крышки багажного отсека
Соединение с задним стеклоочистителем
Соединение с фонарями подсветки номерного знака
Нагрева-тельный элемент заднего стекла
Соединение с задним комбинированным фонарем в крышке багажного отсека
Выключатель закрывания крышки багажного отсека
Наружный зуммер
(исключено)
Соединение с задним комбинированным фонарем в крышке багажного отсека
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе
Указывает место расположения разъема жгута проводов
Микро-выключатель крышки багажного отсека
Микро-выключатель крышки багажного отсека
Соединение с видеокамерой
Соединение с приводом замка крышки багажного отсека
81

## Slide 82
BM247 0,5 Lg |  | BM244 0,5 Br |  | DJ19 0,5 BrY | BM248 0,5 PG
19
26
21
14
6
BM111
0,5
WGr
BM312
0,75
OL
BM211 BM223
0,5 0,5
OL OGr
DC02
0,5
Y
BM240
0,5
GBr
Не использ.
Не использ.
Не использ.
4
12
KT10
2,5
Y
BM310 1,25
0
20
1
5
DT34H
2,0
B
Не использ.
13
Не использ.
Не использ.
Не использ.
BM203
0,5
GR
Не использ.
AM01
0,5
YB
AM21 0,5 Экранир. |  | AM25 0,5 LO | AM27 0,5 LR
DT34D 1,25 B | BM244 0,5 Br | BM310 1,25 O
BM248C 0,5
PG
DT34C 0,5
B
Выключатель крышки багажного отсека
Электродвигатель привода крышки багажного отсека+
Верхний стоп-сигнал
Микровыключатель
Подсветка+
Соединение с задним стеклоочистителем
Соединение со жгутом проводов крышки багажного отсека I
Соединение с верхним стоп-сигналом
82
11
Обогрев заднего стекла+
Электродвигатель заднего стеклоочистителя+
Масса
Задняя камера, CVDS+
Задняя камера, электропитание+
Задняя камера, масса
Задняя камера, масса цепи питания
Левый указатель поворота в крышке багажного отсека
Правый указатель поворота в крышке багажного отсека
Фонар. задн. хода+
Мигание указателя поворота
Масса
Сигнал возврата в исх. положение заднего стеклоочистителя
Электродвигатель заднего стеклоочистителя+
Фонарь подсвет. номерн. знака в крышке багажн. отсека
Сигнал возврата в исх. полож. задн. стеклоочист.

## Slide 83
AM27
0,5
LR
AM25 0,5 LO
AM01
Не использ.
Не использ.
Не использ.
BM203
0,5
GR
4
1
Не использ.
DT34M
0,75
B
BM312
0,75
OL
BM111B 0,5 WGr |  |  | BM248B 0,5 PG
DJ19B | BM223 | DC02B | DT34B
0,5 BrY | 0,5 OGr | 0,5 Y | 0,5 B
BM111A 0,5 WGr |  |  | BM248A 0,5 PG
DJ19A | BM211 | DC02A | DT34A
0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5
BrY | OW | Y | B
BM240 0,5 GBr |  | DT34F 0,5 B | 
BM247
0,5
Lg
DT34E
0,5
B
+
-
Соединение с видеокамерой
Микровыключатель крышки багажного отсека
Соединение с приводом замка крышки багажного отсека
Соединение с правым задним комбинированным фонарем в крышке багажного отсека
Соединение с фонарями подсветки номерного знака
Соединение с левым задним комбинированным фонарем в крышке багажного отсека
83
Электропитание, 12 В +
Масса экранир.
Масса цепи питания
0,5
YB
Видео +
AM21
0,5
Экранир.
Выключатель замка крышки багажного отсека
Электродвигатель+
Масса
Габарит. ог.
Масса
Стоп-сигн.
Мигание указателя поворота
Фонар. задн. хода
Указ. повор.
Мигание указателя поворота
Стоп-сигн.
Габарит. ог.
Масса
Фонар. задн. хода
Указ. повор.

## Slide 84: 13) Жгут проводов крыши
Жгут проводов крыши, вид спереди
Означает, что жгут проводов закреплен в держателе
Соединение с плафоном подсветки косметического зеркала
Соединение с ЭБУ
люка в крыше
Соединение с DVR
Соединение с видео-регистратором
Соединение с датчиком дождя и освещенности
Соединение со жгутом проводов передней панели
Соединение со шторкой безопасности
Соединение с задним потолочным плафоном
Соединение с задним потолочным плафоном
Соединение с DVR передней панели
Соединение со шторкой безопасности
Указывает место расположения разъема жгута проводов
84
Соединение с микрофоном
Соединение с внутренним зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением
Соединение с передним плафоном для чтения
Соединение с многофункциональной камерой

## Slide 85
DJ16
0,75
YW
1
10
19
30
11
18
SR05
2,0
O
Не использ.
Микрофон+, вх. 2
Микрофон-, вх. 2
Микрофон+, вх. 1
Микрофон-, вх. 1
MA13
0,5
RGr
DV02
0,5
R
Зеленый светодиод
TB107 0,5 RP | TB108 0,5 RO | TB01 0,5 RG | TB02 0,5 RB
TB129 0,5 LR | TB121 0,5 GB | TB104 0,5 GW | BM247 0,5 Lg
QB24 0,5 Y | QB23 0,5 WB | QB22 0,5 WO | QB21 0,5 OGr
BM246 0,5 LgY | BM212 0,5 OB | DC02 0,5 Y | TB130 0,5 LB
Не использ.
DVD-RX
Не использ. | Не использ. | MPB05 0,5 LR | MPB06 0,5 LB | MPB12 0,5 Экранир. | MPB11 0,5 YB | Не использ. | Не использ.
DVD-TX
DVD, масса DVD, CVBS+
DJ16A 0,5
YW
DT36A 0,5
B
DJ16B
0,5
YW
DT36B 0,5
B
+
-
3 2 1
DT35B 0,5
B
BM246B
0,5
LgY
DV02B 0,5
R
B+
DT35A 0,5
B
DC02 0,5
Y
MA13B
0,5
RGr
Не использ.
ACC+
Использ. только в SE04
Люк в крыше, B+
Электропитание свет. индикатора
Видеорегистратор ACC+ Видеорегистратор / датчик дождя и освещенности B+
Плафон для чтения SW-
Сигнал выкл. двери плаф. д/чтения
Соединение со жгутом проводов передней панели
Соединение с левым передним плафоном подсветки косметического зеркала
Соединение с внутренним зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением
Соединение с датчиком дождя и освещенности
Соединение с правым передним плафоном подсветки косметического зеркала
85
Не использ.
Не использ.
Видеорегистратор / датчик дождя и освещенности, B+
Плафон для чтения SW+
+
-
Линия LIN
Шторка безопасности со стороны водителя-
Шторка безопасности со стороны переднего пассажира+
Шторка безопасности со стороны переднего пассажира+
Штор. безопасн. -
Линия LIN
Масса
Масса
Сигн. задн. хода
Красный светодиод
Сигнал поворота
Подсветка+

## Slide 86
QB24 0,5
Y
QB23
0,5
WB
-
QB22 QB21
0,5 0,5
WO OGr
-
DJ16E 0,5
YW
1
13
12
24
Не использ.
FR02 0,5
W
Не использ.
Не использ.
TB130
0,5
LB
TB129
0,5
LR
Не использ.
Не использ.
Не использ.
Не использ.
TB104
0,5
GW
BM247A 0,5
Lg
DT36F
0,5
B
SR07
0,5
WP
BM247B
0,5
Lg
SR08
0,5
BW
SR02
0,5
RP
SR03
0,5
BP
Не использ.
BM212
0,5
OB
DT36E 0,5
B
DT36G
0,5
B
TB121
0,5
GB
Микрофон 1, масса
Микрофон 2, масса
Микрофон 2+
1
TB107 0,5
RP
TB01
0,5
RG
TB108 0,5 RO
TB02 0,5
RB
Микрофон 1+
4
6
1
10
5
SR05 2,0 O | Не использ. | SR03 0,5 BP | SR02 0,5 RP | DT36 2,0 B
BM246A 0,5 LgY | Не использ. | SR08 0,5 BW | SR07 0,5 WP | Не использ.
3 2 1
DT36C 0,5
B
FR02A 0,5
W
C
DJ16 0,5 YW
B+
3 2 1
DT36D 0,5
B
FR02B 0,5
W
DJ16D 0,5
YW
Соединение с видеорегистратором
Соединение со шторкой безопасности со стороны переднего пассажира
Соединение со шторкой безопасности со стороны водителя
Соединение с ЭБУ люка в крыше
Соединение с правым задним потолочным плафоном
Соединение с передним плафоном для чтения
Соединение с левым задним потолочным плафоном
Соединение с микрофоном
86
+
+
Масса
B+
B+
ACC+
DVD+, RX
DVD+, TX
DVD+, масса
DVD+, CVBS+
Масса
Сигнал закрывания люка
Люк в крыше, B+
Выключ. солнцезащитн. шторки
Шина LIN
DOOR, сигнал кнопки
Масса
DOOR, сигнал кнопки
Масса
Солнцезащитн. шторка
Сигнал открывания люка
Сигнал открывания люка
Масса цепи питания
Шторка откр.
Кнопка SOS-
Зеленый индикатор SOS-
Масса люка в крыше
Экранир.
Шторка закр.
Индик. SOS+
Сигнал выключ. двери плаф. д/чтения
Сигнал закрывания люка
Передн. плафон+
DOOR, подсветка кнопки+
Кнопка SOS+
Индикатор работы SOS
Красн. индик. SOS+
Зеленый индикатор+
Не использ.

## Slide 87: 3. Проводка электропитания и соединения с массой
Электропитание в автомобиле
В ix7 имеется четыре блока предохранителей, установленные на аккумуляторной батареи (блок предохранителей аккумуляторной батареи), с левой и правой (передней) сторонах перегородки моторного отсека (блоки предохранителей моторного отсека), в нижней части передней панели у левой стойки A (блок предохранителей передней панели)
  Блок предохранителей аккумуляторной батареи
    ANS1 — электропитание правого блока предохранителей моторного отсека, 100 A
    ANS2 — электропитание блока предохранителей передней панели, 100 A
    ANS3 — электропитание левого блока предохранителей моторного отсека, 80 A
    ANS4 — электропитание регулятора скорости вентилятора, 70 A
    ANS5 — электропитание электромеханического усилителя рулевого управления, 80 A
    ANS6 — вход/выход интеллектуального управления генератором, 200 A
    ANS7 — электропитание датчика АКБ, 5 A

## Slide 88
Левый блок предохранителей моторного отсека

## Slide 89
Правый блок предохранителей моторного отсека

## Slide 90
Блок предохранителей передней панели

## Slide 91
Характеристики: 12 В 70 А∙ч
Характеристики: 14 В 120 A
Характеристики: 12 В 1,4 кВт
Аккумуляторная батарея
Генератор
Стартер

## Slide 92
Постоянное электропитание от клемм блока предохранителей АКБ
Постоянное электропитание от левого блока предохранителей моторного отсека
4 катушки зажигания
Регулятор фаз впускных клапанов
Электромагнитный клапан адсорбера
Катушка реле кондиционера
Лямбда-зонд после нейтрализатора
Катушка реле топливного насоса
Регулятор фаз выпускных клапанов
Клапан сброса
Выключатель стоп-сигналов (вспомогательный сигнал)
Контакт 85 реле стартера
Лямбда-зонд перед нейтрализатором
.
.
Нет данных
Датчик аккумуляторной батареи
ШИМ-регулятор вентилятора
Реле стартера
Генератор
14 В/180 A
Стартер
12 В/1,4 кВт
Аккумуляторная батарея 12 В
600 Вт
0,6 Вт
607,5 Вт
EPS
ЭБУ
Запорный клапан адсорбера
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
114,8 Вт
243 Вт
7 Вт
8,7 Вт
Лямбда-зонд перед нейтрализатором
Блок ЭБУ
Части ЭБУ
Реле
Предохранитель ШИМ
ANS4 70 A
Предохранитель EPS
ANS5 80 A
Блок предохранителей в передней панели
ANS2 100 A
Правый блок предохранителей в моторном отсеке
ANS1 100 A
Левый блок предохранителей в моторном отсеке
ANS3 80 A
Генератор
ANS–S6 200 A

## Slide 93
Постоянное электропитание от левого блока предохранителей моторного отсека
Постоянное электропитание от правого блока предохранителей моторного отсека
Реле компрессора
Реле левой противотуманной фары
Рекомендуемое значение
Реле низкой скорости передн. стеклоочист.
Реле высокой скорости передн. стеклоочист.
Рекомендуемое значение
Рекомендуемое значение
Рекомендуемое значение
Реле электропитания
Левая противо-туманная фара
Муфта компрессора
12 Вт
45 Вт
61 Вт
48 Вт
100 Вт
10 Вт
66 Вт
276 Вт
204 Вт
5 Вт × 5
3 Вт × 2
Нет данных
Нет данных
Электронный селектор
Электродвигатель переднего стеклоочистителя, высокая скорость
Электродвигатель переднего стеклоочистителя, низкая скорость
Электрический топливный насос
Блок упр. AFS, левая фара
Выключ. стоп-сигн., конт. 1
Привод EPB, лев. суппорт
Двери, свет
Потолочн. плаф.
Нет данных
Рекомендуемое значение
Рекомендуемое значение
Реле дальнего света
Реле ближнего света
Реле звукового сигнала
Реле топливного насоса
Реле обогрева заднего стекла
Реле правой противотуманной фары
Реле габаритных огней
Реле переднего вентилятора
204 Вт
240 Вт
12 Вт
123,39 Вт
242 Вт
30 Вт × 2
25 Вт × 2
42 Вт × 2
24 Вт × 2
5 Вт × 2
5 Вт × 2
0,6 Вт × 16
4 Вт × 2
40 + 40 + 75,6 Вт
Нет данных
Дальний свет
Ближний свет
Звуковой сигнал
Блок упр. AFS, правая фара
Топливный насос
Обогрев заднего стекла
Обогрев зерк. задн. вида
Правая противотуманная фара
Габаритные огни в крышке багажного отсека
Габаритные огни в заднем бампере
58b (освещение)
Фонари подсветки номерного знака
Передний вентилятор
Крышка багажного отсека с электроприводом
Привод EPB, прав. суппорт

## Slide 94
Постоянное электропитание от блока предохранителей передней панели
Постоянное электропитание от блока предохранителей передней панели
Рекомендуемое значение
Рекомендуемое значение
Реле крышки лючка заливной горловины
Функция
Ожидан. знач. мощн.
Электронный селектор | 
 | 12 Вт
Блок управления AFS | 10 Вт
Передняя панель упр. климат. установки | 24 Вт
Датчик удара | Нет данных
Блок управления крышки багажного отсека с электроприводом | 60 Вт
Ручка левой передней двери | Антенна PE
Ручка правой передней двери | Антенна PE
Беспроводная зарядка | 15 Вт
Резервный предохранитель | 
Зерк. задн. вида с электроприводом | Нет данных
Электропит. складыв. зерк. задн. вида | Нет данных
Крышка лючка заливной горловины | 24 Вт
 | 12 Вт
Сист. помощи при парк. с круг. обзором | 12 Вт
Проекционный дисплей | 24 Вт
Сиденье переднего пассажира с электроприводом | 
Усилитель | 100 Вт
Блок упр. BCM | 12 Вт
ЖК-дисплей комб. приб. | 60 Вт
Диагностический разъем | Нет данных
Центральный блок переключателей | Нет параметров
Индикатор EPB, электропитание | Нет параметров
Люк в крыше | 164,7 Вт
Замок двери | 60 Вт × 4
Задний стеклоомыватель | 45 Вт
Передний стеклоомыватель | 45 Вт
Задний стеклоочиститель | 30 Вт
 | 154 Вт
Электродвигатель стеклоподъемника передней двери | 132 Вт × 2
Электродвигатель стеклоподъемника задней двери | 96 Вт × 2
Блок упр. защиты от заземления Нет данных | 
Переключатель стеклоподъемников в двери водителя | 0,6 Вт
Электрорегулир. сид. 1–6 | 95,5 Вт
Электрорегулир. сид. 1–7 | 
Блок упр. зерк. задн. вида | 13,5 Вт
Пневматич. поясничн. подп. | 14 Вт
Видерегистратор В+ | 3 Вт
Датчик дождя и освещенности | 0,48 Вт
Блок управления полного привода | 208 Вт

## Slide 95
Постоянное электропитание от блока предохранителей передней панели
Электророзетка задн. | 120 Вт
Электророзетка 220 В | 150 Вт
Прикуриватель | 120 Вт
Сист. помощи при парк. с круг. обзором | Цепь сигнала
Видео-регистратор | Цепь сигнала
 | Цепь сигнала
Зеркало с затемн. | 1,8 Вт
Антенна | Цепь сигнала
Беспроводная зарядка | Цепь сигнала
Защита от защемления | Цепь сигнала
 | Цепь сигнала
 | Цепь сигнала
Резервный предохранитель | 
Электродвигатель заднего вентилятора | 120 Вт
Реле переднего вентилятора | 
Блок управления вентиляции и подогрева сиденья водителя | 
Блок управления вентиляции и подогрева сиденья переднего пассажира | 
 | Цепь сигнала
Подогрев рулевого колеса | 100 Вт
Сигнал
Сигнал

## Slide 96
Постоянное электропитание от блока предохранителей передней панели
Правый блок предохранителей моторного отсека
Рекомендуемое значение
Рекомендуемое значение
Упр. фонар. задн. хода
Вентиляция и подогрев сиденья водителя | 95 Вт
Вентиляция и подогрев сиденья переднего пассажира | 95 Вт
Передн. панель упр. климат. установки | Цепь сигнала
Задн. панель упр. климат. установки | 12 Вт
ЭБУ защиты от защемления | Цепь сигнала
Подушки безопасности | Нет данных
Фонарь заднего хода | 15W × 2
Блок управления AFS | Цепь сигнала
Многофункциональная камера | 0,56 Вт
Проекционный дисплей | Цепь сигнала
Электрон. селектор | Цепь сигнала
 | Цепь сигнала
Комб. приб. | Цепь сигнала
Блок упр. полн. привода | Цепь сигнала
 | Цепь сигнала
Блок упр.радар. | 18 Вт
Резервный предохранитель | 
 | Цепь сигнала

## Slide 97
Постоянное электропитание от левого блока предохранителей моторного отсека
EPS | линия передачи сигнала
ESP | линия передачи сигнала
TCU | линия передачи сигнала
ЭБУ | линия передачи сигнала
Исполнительный механизм электронного селектора | 1,5 Вт
Электрический топливный насос | линия передачи сигнала
ШИМ-регулятор вентилятора | линия передачи сигнала
Разъем

## Slide 98: (2) Точки соединения с массой автомобиля
6
1
7
8
9
10
11
2 23
24
33
13
31
32
35
12
17
29
30
16
27
25
26
5
4
3
36
22
18
34
20
21
19
28
14
15

## Slide 99
Назначение точек соединения с массой автомобиля
Электрический топливный насос
Исполнительный механизм электронного селектора
Компрессор
Масса экранирования катушек зажигания
Правая противотуманная фара
Правый дневной ходовой огонь
Правая фара ближнего света и правый габаритный огонь
Правая фара дальнего света и правый указатель поворота
Блок управления правого электродвигателя AFS
Катушка реле переднего вентилятора
Контактный выключатель капота
Правый передний звуковой сигнал
Левая противотуманная фара
Левый дневной ходовой огонь
Левая фара ближнего света и левый габаритный огонь
Левая фара дальнего света и левый указатель поворота
Передний стеклоочиститель
Левый передний звуковой сигнал
Блок управления левого электродвигателя AFS
Реле низкой скорости переднего стеклоочистителя, контакт 87A
Реле стартера, контакт 85
Датчик уровня тормозной жидкости
Точка соединения с массой 7
Точка соединения с массой 8
Точка соединения с массой 9
Точка соединения с массой 10
Точка соединения с массой 11
Точка соединения с массой 12
Радар миллиметрового диапазона
Соединение с массой ЭБУ двигателя, А96, A97, A98, A99
ESP
ESP
Соединение с массой блока управления TCU, A15, A23, B15
Точка соединения с массой 2
Электродвигатель EPS
Точка соединения с массой 3
Катушки зажигания
Точка соединения с массой 6
Вентилятор радиатора
Точка соединения с массой 5
Электродвигатель переднего стеклоомывателя
Электродвигатель заднего стеклоомывателя
Точка соединения с массой 1
Точка соединения с массой 4

## Slide 100
Выключатель подсветки порога левой передней двери и плафон левой передней двери
Переключатели стеклоподъемников левой передней двери
Обогрев левого зеркала заднего вида
Повторитель указателя левого поворота
Эстетическая подсветка левой передней двери
Эстетическая подсветка левой задней двери
Выключатель подсветки порога левой задней двери
Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
Выключатель подсветки порога правой передней двери и плафон левой передней двери
Переключатель стеклоподъемника правой передней двери
Обогрев правого зеркала заднего вида
Повторитель указателя правого поворота
Эстетическая подсветка правой передней двери
Эстетическая подсветка правой задней двери
Выключатель подсветки порога правой задней двери
Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
Усилитель мощности
Выключатель замка ремня безопасности водителя
Привод замка крышки лючка заливной горловины
Плафон освещения багажного отсека
Задняя электророзетка
Задний противотуманный фонарь
Правый задний стоп-сигнал
Датчик движения ноги
Задний указатель поворота
Соединение с DT34
Точка соединения с массой 16
Точка соединения с массой 17
Точка соединения с массой 18
Точка соединения с массой 19
Точка соединения с массой 20
Точка соединения с массой 21
Точка соединения с массой 13
Точка соединения с массой 14
Точка соединения с массой 15
Блок управления полного привода
Задний вентилятор
Электрический топливный насос
Блок управления крышки багажного отсека с электроприводом
APA / блок правления радара
Блок управления системы помощи при парковке с использованием системы кругового обзора
EPB
Левое сиденье с электрорегулировкой
Электророзетка 220 В
Правое сиденье с электрорегулировкой

## Slide 101
Изменение 11/15: исключена прежняя точка соединения с массой 33 (нижн. лев.)
ЭБУ подушек безопасности
Кабель массы аккумуляторной батареи
Кабель массы аккумуляторной батареи и соединение коробки передач с массой
Точка электрического соединения (с DT28)
BCM
Точка электрического соединения (с DT28)
T-BOX
Рычаг селектора
Точка соединения с массой 22
Точка соединения с массой 23
Точка соединения с массой 24
Точка соединения с массой 25
Точка соединения с массой 26
Точка соединения с массой 27
Точка соединения с массой 28
Точка соединения с массой 29
Точка соединения с массой 30
Точка соединения с массой 36
Точка соединения с массой 35
Точка соединения с массой 34
Точка соединения с массой 32
Точка соединения с массой 31
Модуль отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Электронная блокировка рулевой колонки
Блок управления функции защиты от защемления (электропитание)
Подогрев рулевого колеса
Переключатели на панели селектора
Прикуриватель
Модуль беспроводной зарядки мобильного телефона
Задний бок управления климатической установки
Эстетическая подсветка центральной консоли
AFS
Эстетическая подсветка передней панели
MP5
Комбинация приборов
Комбинир. переключ.
Переключатель корректора фар
Выключатель звукового сигнала (спиральный кабель)
Многофункциональные переключатели
Диагностический разъем (OBD)
Проекционный дисплей
Блок управления функции защиты от защемления стеклоподъемника (сигнал)
Кнопка пуска
Передний блок управления климатической установки
Блок предохранителей передней панели
Привод замка крышки багажного отсека
Нагревательный элемент заднего стекла
Верхний стоп-сигнал
Фонари подсветки номерного знака
Микровыключатель крышки багажного отсека
Задний комбинированный фонарь
Соединение с DT21
Видеорегистратор
Датчик дождя и освещенности
Многофункциональная камера
Крыша
Передний плафон для чтения
Левый и правый потолочные плафоны
Левый и правый плафоны подсветки косметического зеркала

## Slide 102: 2. Различия блоков управления оборудования кузова ix7 и ix5
Содержание

## Slide 103: 1. Различия блоков управления оборудования кузова ix7 и ix5
В блоке управления оборудования кузова ix7 добавлены некоторые функции к имеющимся в ix5, но принцип управления в основном тот же. Блок управления оборудования кузова в ix7 не выполняет функции межсетевого интерфейса, эти функции выполняются T-BOX; аутентификация для функции электронной блокировки рулевой колонки реализована посредством передачи данных по шине CAN.

## Slide 104
1. Различия блоков управления оборудования кузова ix7 и ix5: добавлен контакт J5–06 для управления эстетической подсветкой
Эстетическая подсветка передней двери
Эстетическая подсветка задней двери
MCU
MCU
MCU
MCU
Плафон правой передней двери
Плафон правой задней двери
Эстетическая подсветка правой задней двери - прав.
Эстетическая подсветка правой задней двери - лев.

## Slide 105
87
86
85
30
87
86
85
30
2. Различия блоков управления оборудования кузова ix7 и ix5: добавлен предохранитель, так как электропитание левой и правой противотуманных фар разделено
Правая противотуманная фара
Реле правой противотуманной фары
Реле левой противотуманной фары
Левая противотуманная фара

## Slide 106
3. Различия блоков управления оборудования кузова ix7 и ix5: добавлены светодиодные индикаторы в левом и правом зеркалах заднего вида
Левое зеркало заднего вида
Светодиод
Правое зеркало заднего вида
Светодиод

## Slide 107
4. Различия блоков управления оборудования кузова ix7 и ix5: добавлена функция активации мигания сигналов поворота
Активация мигания сигнала поворота
Блок-фары,
контакт 1

## Slide 108
5. Различия блоков управления оборудования кузова ix7 и ix5: добавлена антенна заднего сиденья
Антенна заднего сиденья 1 (прав.)
Антенна заднего сиденья 1 (прав.)
Антенна заднего сиденья 1 (лев.)
Антенна заднего сиденья 1 (лев.)

## Slide 109
6. Различия блоков управления оборудования кузова ix7 и ix5: функция электронной блокировки рулевой колонки подключена к шине данных CAN
ESCL
Масса
Аккумуляторная батарея
ESCL

## Slide 110: 3. Система адаптивного освещения (AFS)
Содержание

## Slide 111: Система адаптивного освещения (AFS)
Функции AFS: статическая коррекция фар, динамическая коррекция фар и изменение направления света фар при поворотах
Принцип действия: подключенный к цепи питания и соединенный с массой ЭБУ адаптивного освещения получает сигнал активации от автомобиля и входной сигнал для управления направлением света фар по высокоскоростной шине CAN, подает питание 5 В на передний и задний датчики дорожного просвета и получает сигналы от этих датчиков по проводам. Команды управления направлением света передаются по внутренней шине LIN.
Электродвигатели поворота и наклона внутри фар изменяют направление света фар.
LIN
Передний датчик дорожного просвета
Задний датчик дорожного просвета
Вспомогательный блок управления AFS и шаговый электродвигатель
Блок управления AFS

## Slide 112
1. Статическая коррекция фар
Статический корректор фар изменяет угол наклона светового пучка в зависимости от статической нагрузки на переднюю и заднюю оси, а диапазон регулирования наклона должен соответствовать требованиям стандарта GB4785-2007. Статический корректор фар отслеживает угол наклона автомобиля в режиме реального времени и приводит в действие электродвигатель регулирования наклона, который завершает изменение наклона за время T (которое обычно составляет 3–5 секунд) после стабилизации угла наклона автомобиля.
Условия работы функции статической коррекции фар:
1. Напряжение питания ЭБУ AFS в норме.
2. Система активирована (включение кл. 15).
3. Отсутствуют неисправности системы (о поиске неисправностей см. «Диагностика»).
4. Двигатель работает.
5. Текущая скорость равна 0 км/ч.
6. Завершена инициализация системы AFS в данном цикле зажигания.
7. Включено освещение.

## Slide 113: 2. Динамическая коррекция фар
Замедление
Во время разгона автомобиля система AFS способна наклонять световой пучок фар вниз при наклоне кузова назад. Во время замедления кузов наклоняется вперед и уменьшается дальность освещения перед автомобилем. Система AFS способна отклонить пучок ближнего света фар вверх,
чтобы обеспечить оптимальную дальность освещения перед автомобилем и, следовательно, безопасность движения. Поскольку угол продольного наклона кузова меняется очень быстро во время разгона/замедления, время отклика системы не должно превышать 500 мс.
Коррекция в зависимости от скорости движения
При движении по автомагистрали с высокой скоростью дальность освещения перед автомобилем должна увеличиваться. Чем выше скорость, тем больше требуется дальность освещения.
Система AFS может регулировать угол наклона светового пучка фар в зависимости от скорости движения автомобиля, чтобы увеличить дальность освещения при увеличении скорости. При этом положение светотеневой границы по вертикали в соответствии с Директивой ECE R123 должно составлять не выше 0,23d и не ниже 0,57d.
Коррекция фар на рампе
Если автомобиль движется по рампе дольше определенного времени (значение калибровки по умолчанию составляет 5 с), изменяется угол наклона кузова из-за перераспределения нагрузки по осям автомобиля.
При этом система AFS может изменить угол наклона светового пучка фар в зависимости от сигнала датчиков дорожного просвета, компенсируя наклон кузова при движении по рампе, чтобы обеспечить безопасную дальность освещения.
Определение движения по неровной дороге
Когда автомобиль движется по неровной дороге, наклон кузова резко меняется. Коррекция света фар при проезде неровностей может приводить к зрительному утомлению водителя и мешать нормальному вождению.
Система AFS может распознавать неровности дороги по сигналам датчиков дорожного просвета. При распознавании неровной дороги коррекция фар должна быть ограничена или отменена в зависимости от степени неровности.

## Slide 114: 3. Изменение направления света фар при поворотах
Функция освещения поворотов в системе AFS включает в себя расчет с учетом скорости автомобиля, угла поворота рулевого колеса, скорости рысканья и других входных данных во время движения автомобиля.
При повороте автомобиля направление света фар корректируется по горизонтали, чтобы улучшить освещение поворота и увеличить дистанцию для реакции водителя.
Условия работы функции освещения поворотов:
1. Напряжение питания ЭБУ AFS в норме.
2. Система активирована (включение кл. 15).
3. Отсутствуют неисправности системы.
4. Двигатель работает.
5. Автомобиль движется вперед со скоростью выше 5 км/ч (значение калибровки «начальной скорости» для запуска функции — 2 км/ч, при замедлении автомобиля до «начальной скорости» 2 км/ч функция выключается).
6. Завершена инициализация системы AFS в данном цикле зажигания.
7. Включено освещение.
8. Водитель не отключил функцию освещения поворотов.
9. В коробке передач не включена передача заднего хода.
Без системы AFS
С системой AFS
Снижение дальности видимости
Увеличение дальности видимости
-Действие системы AFS-
Поворот
Прямолинейное движение

## Slide 115: 4. Схема управления системы AFS
От контакта 7 переднего блока микровыключателей
Блок управления AFS
Блок управления A_L_S
Блок управления A_R_S
Высота дорожного просвета сзади
Высота дорожного просвета спереди
Шаговый электродвигатель левой передней фары
Шаговый электродвигатель правой передней фары
От IF17
AFS B+
Из IF39
Аккумуляторная батарея
LIN-4
Аккумуляторная батарея
LIN-4
LIN-4
Аккумуля-торная батарея
Масса
Масса
Масса
Сигнал
5 В+
5 В-
Сигнал
5 В+
5 В-
Блок управления AFS-L
Блок управления AFS-R
Вход электро-ппитания цепи сигнала
AFL вход электро-питания

## Slide 116: 5. Контакты блока управления AFS
№ контакта | Назначение контакта | Описание
1 | Сигнал активации | Активация (электропитание)
2 | 5 В | Питание 5 В заднего датчика высоты дорожного просвета
3 | Сигнал | Сигнал заднего датчика высоты дорожного просвета
4 | Масса | Масса заднего датчика высоты дорожного просвета
5 | Сигнал переключателя освещения | Активация системы AFS (сигнал переключателя освещения)
6 | Масса | Масса блока управления AFS
7 | Н/Д | 
8 | CAN-L | CAN-L
9 | Электропитание | Питание от аккумуляторной батареи
10 | 5 В | Электропитание переднего датчика высоты дорожного просвета
11 | Сигнал | Сигнал переднего датчика высоты дорожного просвета
12 | Масса | Масса переднего датчика высоты дорожного просвета
13 | LIN | LIN
14 | Н/Д | 
15 | Н/Д | 
16 | CAN-H | CAN-H

## Slide 117: 6. Адаптация нулевого положения датчиков
Поскольку датчик установлен между подвеской и кузовом, для компенсации отклонений в процессе сборке при завершении производства выполняется адаптация нулевого положения датчика. Адаптацию можно выполнить с помощью диагностического тестера. Для адаптации нулевого положения датчика необходимо, чтобы автомобиль не был загружен, находился на горизонтальной поверхности, оставался в состоянии покоя в течение 2-3 с для прекращения колебаний кузова.
Выполнение функции
Условия адаптации нулевого положения датчика:
1 Напряжение питание ЭБУ AFS в норме.
2 Система активирована (включение кл. 15).
3 Отсутствуют неисправности системы, связанные с датчиками.
4 Текущая скорость автомобиля равна 0 км/ч.

## Slide 118: 4. Отличия системы кондиционирования воздуха
Содержание

## Slide 119: Отличия системы кондиционирования воздуха
1. Различия панелей управления климатической установки ix7 и ix5
Панель управления климатической установки ix7
Панель управления климатической установки ix5

## Slide 120
Панель управления климатической установки ix7
 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 
 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 
 |  | 16 |  | 15 |  | 14 |  | 13 |  | 12 |  | 11 | 10 |  |  | 
Кнопка OFF (ВЫКЛ)
Выключатель кондиционера
Кнопка AUTO (АВТО)
Кнопка DUAL (разделение зон)
Кнопка режима распределения воздуха
Кнопка рециркуляции воздуха
Кнопка оттаивания ветрового стекла
Оттаивание заднего стекла и зеркал заднего вида
Регулирование температуры справа
10. Выключатель подогрева сиденья переднего пассажира
11. Выключатель вентиляции сиденья переднего пассажира
12. Переключатель скорости вентилятора (увеличение)
13. Кнопка включения задней климатической установки
14. Переключатель скорости вентилятора (уменьшение)
15. Выключатель вентиляции сиденья водителя
16. Выключатель подогрева сиденья водителя
17. Регулирование температуры слева

## Slide 121
2. Отличительные особенности схемы автоматической климатической установки автомобиля ix7
M
Задний вентилятор IG2 +
Блок управления климатической установки
Блок управления климатической установки
Задний блок управления климатической установки
Регулятор скорости заднего вентилятора
Привод заслонки рециркуляции воздуха
Привод заслонки регулирования температуры слева
Привод заслонки регулирования температуры справа
Привод заслонки распределения воздуха
От IF37
К рег. вент. и подогрева сид. вод.
Задн. панель упр. климат. установки
Реле электродвигателя вентилятора
Электродвигатель вентилятора
Сигнал обратной связи по напряжению вентилятора
Сигнал управления скоростью вентилятора
Масса вентилятора
Привод заслонки рециркуляции воздуха -12 В (внутренняя циркуляция)
Привод заслонки рециркуляции воздуха +12 В (наружный воздух)
Привод заслонки регулирования температуры -12 В (макс. холод)
Привод заслонки регулирования температуры +12 В (макс. тепло)
Сигнал обратной связи по положению заслонки регулирования температуры
Привод заслонки распределения воздуха -12 В (оттаивание стекла)
Привод заслонки распределения воздуха +12 В (в салон)
Сигнал обратной связи по положению заслонки распределения воздуха
Сигнал датчика температуры испарителя
Сигнал датчика наружной температуры
Сигнал датчика температуры в салоне - без электропривода
Электропитание 5 В
Электро-питание 5 В
Электро-питание 5 В
Электро-питание 5 В

## Slide 122
3. Измененные компоненты автоматической климатической установки автомобиля ix7
Конструкция привода заслонки регулирования температуры
Корпус
Электродвигатель
Подвижный контакт
Переменный резистор
Зубчатая передача
Теплообменник
Заслонка регулирования температуры
Наружный воздух
Испаритель
Вентилятор
Зубчатая передача

## Slide 123
(1) Схема привода заслонки регулирования температуры (слева)
Когда ползунок регулятора температуры сдвигается в сторону подачи теплого воздуха, A3 соединяется с цепью питания, а A4 — с массой. Электродвигатель привода начинает регулирование. Когда ползунок регулятора температуры сдвигается в сторону подачи холодного воздуха A4 соединяется с цепью питания, а A3 — с массой, электродвигатель вращается в обратном направлении.
Привод заслонки регулирования температуры
ЭБУ климатической установки
Холод
Тепло
Электродвигатель
Сигнал обратной связи по положению
5 В
Потенциометр
Цепь рег. электро-двигателя
№ п/п | Назначение контакта
A | Электродвигатель привода (+12 В, тепло)
B | Электродвигатель привода (+12 В, холод)
C | Сигнал обратной связи по положению
D | Электропитание обратной связи по положению (5 В)
E | Масса обратной связи по положению

## Slide 124
(1) Схема привода заслонки регулирования температуры (справа)
Когда ползунок регулятора температуры сдвигается в сторону подачи теплого воздуха, B1 соединяется с цепью питания, а B2 — с массой. Электродвигатель привода начинает регулирование. Когда ползунок регулятора температуры сдвигается в сторону подачи холодного воздуха, B2 соединяется с цепью питания, а B1 — с массой, электродвигатель вращается в обратном направлении.
№ п/п | Назначение контакта
A | Электродвигатель привода (+12 В, тепло)
B | Электродвигатель привода (+12 В, холод)
C | Сигнал обратной связи по положению
D | Электропитание обратной связи по положению (5 В)
E | Масса обратной связи по положению
5 В
Привод заслонки регулирования температуры
ЭБУ климатической установки
Холод
Тепло
Электродвигатель
Сигнал обратной связи по положению
Потенциометр
Цепь рег. электро-двигателя

## Slide 125
Если давление в системе кондиционирования слишком высокое, предотвращается повреждение системы из-за повышенного давления. В случае негерметичности системы предотвращается повреждение работающего компрессора из-за недостатка компрессорного масла.
3. Обзор компонентов, обеспечивающих входные данные для автоматической системы кондиционирования воздуха — датчик давления
Датчик давления устанавливается на трубопроводе со стороны высокого давления в системе
(2) Устройство датчика давления:
Датчик давления ix7 преобразует давление в системе кондиционирования в сигнал напряжения, который передается в ЭБУ климатической установки.
(1) Функция датчика давления:

## Slide 126
(3) Принцип действия датчика давления:
Когда давление в системе выходит за нижний или верхний предел давления, реле давления выключает компрессор.
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫХОД, % Vcc
ДАВЛЕНИЕ, МПа А
ПРОВОДКА
ДАТЧИК
АЦП
ЭБУ (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ)
+ 5 В ПОСТ. ТОКА
Rd
(51 ИЛИ 470 кОм)
Vcc
Uвых.
Масса

## Slide 127
4. Задняя панель управления климатической установки
(1) ix7 оснащен задней панелью управления климатической установки в отличие от ix5. Задняя панель управления климатической установки представлена на иллюстрации ниже.
Выключатель кондиционирования воздуха сзади
Регулятор скорости заднего вентилятора
Разъем задней панели управления климатической установки

## Slide 128
(2) Принципиальная схема задней климатической установки
Задний блок управления климатической установки
От IF37
Задний вентилятор
IG2+
Регулятор скорости заднего вентилятора
Масса вентилятора
Электродвигатель заднего вентилятора
Сигнал обратной связи по напряжению вентилятора
Сигнал управления скоростью вентилятора
В3, отправка сигнала, низкий уровень
В4, прием сигнала, низкий уровень

## Slide 129
(3) Регулятор скорости заднего вентилятора
Регулятор скорости заднего вентилятора
Цепь управления скоростью заднего вентилятора
Регулятор скорости заднего вентилятора
Масса вентилятора
Электродвигатель заднего вентилятора
Сигнал обратной связи напряжения вентилятора
Сигнал регулирования скорости вентилятора

## Slide 130
(4) Задний испаритель
Регулятор скорости заднего вентилятора
Задний электродвигатель

## Slide 131
Диагностика автоматической климатической установки Solar автомобиля ix7 |  | 
№ | Описание неисправности | Рекомендуемые компоненты для ремонта.
1 | При нажатии кнопки A/C включается индикатор, но компрессор не начинает работать | 1. Считайте DTC и проверьте, зарегистрирован ли соответствующий код неисправности. В случае регистрации кода неисправности C183011 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу датчика испарителя. В случае регистрации кода неисправности C183115 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс датчика испарителя. В случае регистрации кода неисправности C180012 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс датчика давления. В случае регистрации кода неисправности C180114 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу датчика давления или обрыв цепи. В случае регистрации кода неисправности C182011 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс датчика наружной температуры. В случае регистрации кода неисправности C182115 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу датчика наружной температуры или обрыв цепи. 2. Проверьте, есть ли управляющее напряжение на контакте A1 блока управления климатической установки (сигнал управления скоростью вентилятора).
2 | После нажатия кнопки подачи воздуха вентилятор не работает | 1. Считайте DTC и проверьте, зарегистрирован ли код неисправности C185012 или C185111. Если да, проверьте выходную цепь вентилятора. 2. Проверьте, есть ли управляющее напряжение на контакте A1 блока управления климатической установки (сигнал управления скоростью вентилятора). 3. Проверьте, в норме ли соединения блока регулирования скорости вентилятора.
3 | После нажатия кнопки режима распределения воздуха привод заслонки распределения воздуха не работает | 1. Считайте DTC и проверьте, зарегистрирован ли соответствующий код неисправности. В случае регистрации кода неисправности C184012 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс выходного контакта электродвигателя привода заслонки распределения воздуха. В случае регистрации кода неисправности C184111 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу выходного контакта электродвигателя привода заслонки распределения воздуха. В случае регистрации кода неисправности C184213 проверьте, имеется ли обрыв цепи электродвигателя привода заслонки распределения воздуха. В случае регистрации кода неисправности C184571 проверьте, не заблокирован ли электродвигатель привода заслонки распределения воздуха. В случае регистрации кода неисправности C184412 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс в цепи обратной связи электродвигателя привода заслонки распределения воздуха. В случае регистрации кода неисправности C184314 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу в цепи обратной связи электродвигателя привода заслонки распределения воздуха. 2. Проверьте, есть ли напряжение сигнала управления на контактах A7 и A8 блока управления климатической установки. 3. Проверьте напряжение 5 В на контактах A9 и A10 и соединение с массой блока управления климатической установки. 4. Проверьте правильноcть соединения контактов привода заслонки распределения воздуха.
4 | После нажатия кнопки рециркуляции воздуха привод заслонки рециркуляции воздуха не работает | 1. Проверьте, есть ли управляющее напряжение на контактах A5 и A6 блока управления климатической установки. 2. Проверьте правильноcть соединения контактов привода заслонки рециркуляции воздуха. 3. Проверьте, не заблокирован ли или не поврежден ли привод заслонки рециркуляции.
5. Диагностика блока управления климатической установки ix7

## Slide 132
5 | После нажатия левой кнопки регулирования температуры привод заслонки регулирования температуры не работает (автоматически) | 1. Считайте DTC и проверьте, зарегистрирован ли соответствующий код неисправности. В случае регистрации кода неисправности C187012 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс выходного контакта электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C187111 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу выходного контакта электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C187213 проверьте, имеется ли обрыв цепи выходного контакта электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C187571 проверьте, не заблокирован ли электродвигатель привода левой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C187412 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс в цепи обратной связи электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C187314 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу в цепи обратной связи электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры. 2. Проверьте, есть ли напряжение сигнала управления на контактах A3 и A4 блока управления климатической установки. 3. Проверьте напряжение 5 В на контактах A9 и A10 и соединение с массой блока управления климатической установки. 4. Проверьте правильноcть соединения контактов привода левой заслонки регулирования температуры.
6 | После нажатия правой кнопки регулирования температуры привод заслонки регулирования температуры не работает | 1. Считайте DTC и проверьте, зарегистрирован ли соответствующий код неисправности. В случае регистрации кода неисправности C188012 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс выходного контакта электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C188111 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу выходного контакта электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C188213 проверьте, имеется ли обрыв цепи выходного контакта электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C188571 проверьте, не заблокирован ли электродвигатель привода правой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C188412 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс в цепи обратной связи электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры. В случае регистрации кода неисправности C188314 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу в цепи обратной связи электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры. 2. Проверьте, есть ли напряжение сигнала управления на контактах B1 и B2 блока управления климатической установки. 3. Проверьте напряжение 5 В на контактах A9 и A10 и соединение с массой блока управления климатической установки. 4. Проверьте правильноcть соединения контактов привода правой заслонки регулирования температуры.
7 | После нажатия кнопки оттаивания заднего стекла нет отклика на панели управления климатической установки, а обогрев задней стекла не работает | 1. Считайте DTC и проверьте, зарегистрирован ли соответствующий код неисправности. В случае регистрации кода неисправности U007588 проверьте приемопередатчик шины и убедитесь, что линии связи CAN-H и CAN-L в норме. В случае регистрации кода неисправности U014087 проверьте состояние узла BCM и, есть ли связь с BCM. В случае регистрации кода неисправности U010087 проверьте состояние узла EMS и, есть ли связь с EMS. 2. Проверьте, передает ли панель управления климатической установки по шине CAN сигнал обогрева заднего стекла.
8 | После нажатия кнопки включения задней климатической установки на передней панели управления климатической установки задняя климатическая установка не работает | Проверьте, не отсоединена ли проводка управления от передней панели управления климатической установки к задней панели управления климатической установки.

## Slide 133
9 | После нажатия кнопки на задней панели управления климатической установки задняя климатическая установка работает, но индикатор задней климатической установки на передней панели управления климатической установки не горит | Проверьте, не отсоединена ли проводка обратной связи от задней панели управления климатической установки к передней панели управления климатической установки.
10 | На экране MP5 не отображается наружная температура | 1. Считайте DTC и проверьте, зарегистрирован ли соответствующий код неисправности. В случае регистрации кода неисправности U007588 убедитесь, что приемопередатчик шины в норме. В случае регистрации кода неисправности C182011 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс датчика наружной температуры. В случае регистрации кода неисправности C182115 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу или обрыв цепи датчика наружной температуры. В случае регистрации кода неисправности U018687 проверьте, есть ли связь с RRM. 2. Проверьте, передает ли панель управления климатической установки сигнал наружной температуры по шине CAN, а также проверьте достоверность сигнала наружной температуры, отправленного панелью управления климатической установки.
11 | На экране MP5 не отображается температура в салоне (автоматически) | 1. Считайте DTC и проверьте, зарегистрирован ли соответствующий код неисправности. В случае регистрации кода неисправности U007588 проверьте приемопередатчик шины и убедитесь, что линии связи CAN-H и CAN-L в норме. В случае регистрации кода неисправности C181011 проверьте, имеется ли короткое замыкание на массу датчика температуры в салоне. В случае регистрации кода неисправности C181115 проверьте, имеется ли короткое замыкание на плюс датчика температуры в салоне. В случае регистрации кода неисправности U018687 проверьте, есть ли связь с RRM. 2. Проверьте, передает ли панель управления климатической установки сигнал температуры в салоне по шине CAN, а также проверьте достоверность сигнала температуры в салоне, отправленного панелью управления климатической установки.
12 | На экране MP5 не отображается другая информация, относящаяся к климатической установке | 1. Считайте DTC и проверьте, зарегистрирован ли соответствующий код неисправности. В случае регистрации кода неисправности U007588 проверьте приемопередатчик шины и убедитесь, что линии связи CAN-H и CAN-L в норме. В случае регистрации кода неисправности U018687 проверьте, есть ли связь с RRM. 2. Проверьте, передает ли панель управления климатической установки соответствующие сигналы по шине CAN.

## Slide 134
6. Список кодов неисправностей блока управления автоматической климатической установки автомобиля ix7
№ п/п | Код DTC | Значение кода DTC | Признак неисправности | Возможная причина неисправности | Рекомендации по устранению неисправности
1 | B111716 | Слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи | Электрическая неисправность | Слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи | Проверьте АКБ
2 | B111717 | Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи | Электрическая неисправность | Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи | Проверьте АКБ
3 | C180012 | Короткое замыкание на плюс выхода датчика давления | Датчик | Короткое замыкание на плюс выхода датчика давления | Проверьте датчик давления
4 | C180114 | Короткое замыкание на массу выходного контакта датчика давления или обрыв цепи | Датчик | Короткое замыкание на массу выходного контакта датчика давления или обрыв цепи | Проверьте датчик давления
5 | C181011 | Короткое замыкание на массу датчика температуры в салоне | Датчик | Короткое замыкание на массу датчика температуры в салоне | Проверьте датчик температуры в салоне
6 | C181115 | Короткое замыкание на плюс датчика температуры в салоне или обрыв цепи | Датчик | Короткое замыкание на плюс датчика температуры в салоне или обрыв цепи | Проверьте датчик температуры в салоне

## Slide 135
7 | C182011 | Короткое замыкание на массу датчика наружной температуры | Датчик | Короткое замыкание на массу датчика наружной температуры | Проверьте датчик наружной температуры
8 | C182011 | Короткое замыкание на плюс датчика наружной температуры или обрыв цепи | Датчик | Короткое замыкание на плюс датчика наружной температуры или обрыв цепи | Проверьте датчик наружной температуры
9 | C183011 | Короткое замыкание на массу датчика температуры испарителя | Датчик | Короткое замыкание на массу датчика температуры испарителя | Проверьте датчик температуры испарителя
10 | C183115 | Короткое замыкание на плюс датчика температуры испарителя или обрыв цепи | Датчик | Короткое замыкание на плюс датчика температуры испарителя или обрыв цепи | Проверьте датчик температуры испарителя
11 | C184012 | Короткое замыкание на плюс выхода электродвигателя привода заслонки распределения воздуха | Привод | Короткое замыкание на плюс выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода заслонки распределения воздуха
12 | C184111 | Короткое замыкание на плюс выхода электродвигателя привода заслонки распределения воздуха | Исполнительный механизм | Короткое замыкание на плюс выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода заслонки распределения воздуха

## Slide 136
13 | C184213 | Обрыв выходной цепи электродвигателя привода заслонки распределения воздуха | Привод | Обрыв цепи выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода заслонки распределения воздуха
14 | C184314 | Короткое замыкание на массу или обрыв цепи обратной связи электродвигателя привода заслонки распределения воздуха | Привод | Короткое замыкание на массу или обрыв цепи обратной связи электродвигателя привода заслонки распределения воздуха | Проверьте цепь обратной связи электродвигателя привода заслонки распределения воздуха
15 | C184412 | Короткое замыкание на плюс в цепи обратной связи электродвигателя привода заслонки распределения воздуха | Привод | Короткое замыкание на плюс в цепи обратной связи электродвигателя | Проверьте цепь обратной связи электродвигателя привода заслонки распределения воздуха
16 | C184571 | Блокировка ротора электродвигателя | Привод | Заклинивание электродвигателя | Проверьте электродвигатель привода заслонки распределения воздуха
17 | C185012 | Короткое замыкание на плюс выхода регулятора скорости вентилятора | Регулятор | Короткое замыкание на плюс цепи выхода | Короткое замыкание на плюс цепи выхода

## Slide 137
18 | C185111 | Короткое замыкание на массу выхода регулятора скорости вентилятора | Регулятор | Короткое замыкание на массу выхода управления вентилятором | Короткое замыкание на плюс цепи выхода
19 | C186012 | Короткое замыкание на плюс выхода электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха | Привод | Короткое замыкание на плюс выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха
20 | C186111 | Короткое замыкание на массу выхода электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха | Привод | Короткое замыкание на плюс выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха
21 | C186213 | Обрыв цепи выхода электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха | Привод | Обрыв цепи выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха
22 | C187012 | Короткое замыкание на плюс выхода электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры | Привод | Короткое замыкание на плюс выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры

## Slide 138
23 | C187111 | Короткое замыкание на массу выхода электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры | Привод | Короткое замыкание на массу выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры
24 | C187213 | Обрыв цепи выхода электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры | Привод | Короткое замыкание на массу выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры
25 | C187314 | Короткое замыкание на массу или обрыв цепи обратной связи электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры | Привод | Короткое замыкание на массу или обрыв цепи обратной связи электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры
26 | C187412 | Короткое замыкание на плюс в цепи обратной связи электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры | Привод | Короткое замыкание на плюс в цепи обратной связи электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры
27 | C187571 | Проверьте цепь обратной связи электродвигателя привода левой заслонки регулирования температуры | Привод | Заклинивание электродвигателя | Проверьте электродвигатель привода левой заслонки регулирования температуры

## Slide 139
28 | C188012 | Короткое замыкание на плюс выхода электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры | Привод | Короткое замыкание на плюс выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры
29 | C188111 | Короткое замыкание на массу выхода электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры | Привод | Короткое замыкание на массу выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры
30 | C188213 | Обрыв цепи выхода электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры | Привод | Обрыв цепи выходного контакта электродвигателя | Проверьте выходную цепь электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры
31 | C188314 | Короткое замыкание на массу или обрыв цепи обратной связи электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры | Привод | Короткое замыкание на массу или обрыв цепи обратной связи электродвигателя | Проверьте цепь обратной связи электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры
32 | C188412 | Короткое замыкание на плюс в цепи обратной связи электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры | Привод | Короткое замыкание на плюс в цепи обратной связи электродвигателя | Проверьте цепь обратной связи электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры

## Slide 140
33 | C188571 | Блокировка ротора электродвигателя привода правой заслонки регулирования температуры | Привод | Заклинивание электродвигателя | Проверьте электродвигатель привода правой заслонки регулирования температуры
34 | C189016 | Слишком низкое напряжение на выходе 5 В | Электрическая неисправность | Короткое замыкание на массу выхода 5 В | Проверьте напряжение питания 5 В электродвигателя
35 | C189117 | Слишком высокое напряжение на выходе 5 В | Электрическая неисправность | Короткое замыкание на плюс выхода 5 В | Проверьте напряжение питания 5 В электродвигателя
36 | U007588 | Отключение шины | Электрическая неисправность | Сбой связи по шине | Проверьте цепь шины CAN
37 | C18A087 | Отсутствует сообщение BCM_341 | Электрическая неисправность | Сообщение BCM_341 не отправлено | Убедитесь, что отправка сообщений BCM в норме

## Slide 141
38 | C18A187 | Отсутствует сообщение BCM_350 | Сбой в сети | Сообщение BCM_350 не отправлено | Убедитесь, что отправка сообщений BCM в норме
39 | C18A287 | Отсутствует сообщение BCM_365 | Сбой в сети | Сообщение BCM_365 не отправлено | Убедитесь, что отправка сообщений BCM в норме
40 | C18A387 | Отсутствует сообщение BCM_376 | Сбой в сети | Сообщение BCM_376 не отправлено | Убедитесь, что отправка сообщений BCM в норме
41 | C18B087 | Отсутствует сообщение EMS_1A1 | Сбой в сети | Сообщение EMS_1A1 не отправлено | Убедитесь, что отправка сообщение EMS в норме
42 | C18B187 | Отсутствует сообщение BCM_1D0 | Сбой в сети | Сообщение EMS_1D0 не отправлено | Убедитесь, что отправка сообщение EMS в норме

## Slide 142
43 | U010087 | Отсутствие связи с узлом EMS | Сбой в сети | Нет связи с узлом EMS или неисправность узла | Убедитесь, что функции узла EMS и отправка сообщений узла в норме
44 | U012287 | Отсутствие связи с узлом ESP | Сбой в сети | Нет связи с узлом ESP или неисправность узла | Убедитесь, что функции узла ESP и отправка сообщений узла в норме
45 | U014087 | Отсутствие связи с узлом BCM | Сбой в сети | Нет связи с узлом BCM или неисправность узла | Убедитесь, что функции узла BCM и отправка сообщений узла в норме
46 | U018687 | Отсутствие связи с узлом RRM | Сбой в сети | Нет связи с узлом RRM или неисправность узла | Убедитесь, что функции узла RRM и отправка сообщений узла в норме
47 | U020887 | Отсутствие связи с узлом DSM | Сбой в сети | Нет связи с узлом DSM или неисправность узла | Убедитесь, что функции узла DSM и отправка сообщений узла в норме

## Slide 143: 5. Система сидений и система зеркал заднего вида (RVCM)
Содержание

## Slide 144: 5. Система сидений и система зеркал заднего вида (RVCM)
В процессе вождения в поле обзора через зеркала заднего вида имеются слепые зоны, обусловленные конструкцией кузова, а водитель не всегда может вовремя повернуться, что повышает опасность движения.
В этом случае автомобиль, оснащенный ассистентом смены полосы движения, с помощью радара и сигнальной лампы в зеркале заднего вида может предупредить водителя об опасности маневра. Таким образом повышается безопасность движения.
Система зеркал заднего вида (RVCM)

## Slide 145: Состав системы зеркала заднего вида (RVCM):
Блок управления памятью зеркал заднего вида
Сигнальная лампа в зеркале заднего вида
Переключатель управления зеркалами заднего вида
Повторитель указателя поворота в зеркале заднего вида

## Slide 146: Принцип действия:
Новичкам и даже тем, кто часто ездит за рулем, сложно следить за обстановкой в слепых зонах при смене полосы движения. Принцип действия ассистента очень прост, он аналогичен известной системе помощи при парковке:
ассистент смены полосы движения предупреждает водителя о приближающемся сзади автомобиле или других препятствиях с помощью сигнальной лампы в левом и правом зеркалах заднего вида. Система может начать действие автоматически при намерении сменить полосу движения только, если скорость автомобиля превышает 60 км/ч. Если скорость автомобиля ниже, запуск системы невозможен. Система может распознавать приближающиеся сзади автомобили на расстоянии до 50 метров. Если система распознала приближающийся автомобиль, она информирует водителя об этом с помощью светодиодной сигнальной лампы в зеркале заднего вида. Когда водитель включает указатель поворота при намерении сменить полосу движения, не заметив автомобиль на соседней полосе, светодиодная сигнальная лампа начинает мигать, чтобы предупредить водителя об опасности маневра.

## Slide 147: Система памяти сидений
Система управления памятью сиденья — это типичная автомобильная электронная система управления. Автомобильная электронная система управления (ECS) представляет собой однопроцессорный микрокомпьютер. Она состоит из электронного блока управления (ЭБУ), датчиков и исполнительных механизмов. Датчики — это основной компонент получения информации. Они в основном используются для сбора данных о состоянии автомобиля и различных физических, химических и электрических данных, а также для передачи сигнала в ЭБУ. Сигналы датчиков могут быть аналоговыми или цифровыми. Для обработки аналоговый сигнал преобразуется в цифровой с помощью аналого-цифрового преобразователя. ЭБУ является ключевым компонентом автомобильной электронной системы управления. Он может обрабатывать данные, передаваемые датчиками, реагировать на сигналы по заранее запрограммированному алгоритму и выдавать различные управляющие команды исполнительным механизмам. Исполнительные механизмы действуют в соответствии с командами от ЭБУ.

## Slide 148
В состав системы памяти сидений входят сами сиденья, блок управления вентиляцией и подогревом, а также блок управления памятью сидений
Сиденье в сборе
Сиденье в сборе
Блок управления памятью сиденья
Блок управления вентиляцией и подогревом

## Slide 149: 1. Конструкция сиденья
Подробное описание конструктивных особенностей сидений премиальной комплектации (конструкция сидений базовой комплектации осталась неизменной)
1
2
3
4
5
6
1
5
2
3
6
7
8
9
10
11
12
4
7
9
Подушка сиденья
1. Блок управления электрической регулировкой в 8 направлениях
2. Вход сигнала поясничного подпора
3. Электродвигатель регулировки высоты сиденья
4. Блок управления вентиляцией и подогревом
5. Нагревательный элемент подушки
6. Разъем жгута проводов
7. Камера вентиляции и подогрева подушки сиденья (голубого цвета)
8. Блок управления памятью сиденья
9. Вентилятор подушки сиденья
10. Электродвигатель регулировки высоты сиденья
11. Блок управления памятью зеркал заднего вида
12. Электродвигатель продольной регулировки сиденья
Спинка сиденья
1. Боковая подушка безопасности
2. Нагревательный элемент спинки сиденья
3. Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья
4. Вентилятор спинки сиденья
5. Воздушный насос
6. Блок управления пневматического поясничного подпора
7. Камера вентиляции и подогрева спинки сиденья (голубого цвета)

## Slide 150: 2. Переключатели сиденья
1. Переключатель электрической регулировки сиденья
Функции: электропривод регулировок продольного положения, наклона спинки, наклона подушки и высоты сиденья
3. Переключатель памяти сиденья
Функция: сохранение в памяти положения сиденья
2. Переключатель поясничного подпора сиденья
Функция: регулировка поясничного подпора

## Slide 151
Кнопки памяти:
Сначала установите сиденье в удобной положение в четырех направлениях, затем отрегулируйте надлежащим образом левое и правое зеркала заднего вида с помощью переключателя управления зеркалами заднего вида, а затем нажмите кнопку настройки памяти, запускающую отсчет времени после нажатия кнопки настройки памяти.
В течение 5 с нажимайте кнопку памяти 1, 2 или 3, чтобы сохранить в соответствующей ячейке памяти текущие положения сиденья и зеркал заднего вида. Если в выбранной ячейке памяти уже сохранено положение, оно будет перезаписано.
1
2
3
4
Переключатель регулировки поясничного подпора:
1. Воздух нагнетается в верхнюю камеру, а из нижней камеры выпускается.
2. Воздух выпускается одновременно из верхней и нижней камер.
3. Воздух нагнетается в нижнюю камеру, а из верхней камеры выпускается.
4. Воздух нагнетается одновременно в верхнюю и нижнюю камеры.
Условия активации функции памяти:
1. Инициализация успешно выполнена.
2. Напряжение питания в норме.
3. Не выполняются другие регулировки сиденья.
4. Ключ автомобиля в положении OFF или ACC.
5. Ключ автомобиля в положении ON, селектор в положении P, двигатель не работает.
Условия работы функции:
1. Нажмите кнопку SET и удерживайте нажатой дольше 200 мс.
2. При нажатии кнопки SET начинается отсчет времени, нажимайте кнопку памяти 1, 2 или 3 в течение 10 с и удерживайте нажатой дольше 200 мс.

## Slide 152: 3. Пояснения касательно вентиляции и подогрева сидений
Подогрев передних сидений
Интенсивность подогрева передних сидений имеет три ступени. Третья ступень соответствует наибольшей интенсивности. Подогрев сидений можно включить в положении кнопки пуска ON. По умолчанию включается третья ступень интенсивности подогрева, с помощью переключателя можно пошагово уменьшить интенсивность подогрева вплоть до выключения.
Если подогрев остается включенным в течение 14 минут, водителю предлагается запустить двигатель. Если двигатель не запускается в течение 1 минуты, подогрев выключается.
Вентиляция передних сидений
Интенсивность вентиляции передних сидений имеет три ступени. Третья ступень соответствует наибольшей интенсивности. Вентиляцию сидений можно включить в положении кнопки пуска ON. По умолчанию включается третья ступень интенсивности вентиляции, с помощью переключателя можно пошагово уменьшить интенсивность вентиляции вплоть до выключения.

## Slide 153
4. Принципиальная схема блоков управления сидений и зеркал заднего вида
(1) Схема электрооборудования сиденья водителя
Сиденье водителя
Блок управления вентиляции и подогрева (V&HM)
Пневматический поясничный подпор
Блок управления зеркал заднего вида (RVCM)
Блок управления сиденья
От IF12
От IF44
От IF12
LIN
LIN
LIN
КЛАПАН
КЛАПАН
ВНИЗ
ВВЕРХ
НАЗАД
ВПЕРЕД
ШИМ
ШИМ
NTC -
NTC +
Переключатель регулир.
высоты спереди, подъем
Переключатель регулир. высоты спереди, опускание
Переключатель регулир. высоты сзади, подъем
Лев. зерк. задн. вида, регулир. лев., прав.
Лев. зерк. задн. вида, регулир. верх, низ
Прав. зерк. задн. вида, регулир. лев., прав.
Прав. зерк. задн. вида, регулир. верх, низ

## Slide 154
(2) Схема электрооборудования сиденья переднего пассажира
Сиденье переднего пассажира
Блок управления сиденья
Блок управления вентиляции и подогрева (V&HM)
LIN
ШИМ
ШИМ
LIN
Подогрев подушки сид.
Подогрев спинки сид.
Вентиляция подушки сиденья
Вентиляция спинки сиденья
Переключ. продольн. регулир., вперед
Переключ. продольн. регулир., назад
Переключ. регулир. спинки сид., вперед
Переключ. регулир. спинки сид., назад
Эл. двиг. продольн. регулир.
Эл. двиг. регулир. спинки сид.
Датч. Холла
Датч. Холла

## Slide 155
(3) Контакты блока памяти сиденья водителя
Назначение контактов разъемов:
Разъем | № контакта | Назначение контакта
J1 | J1–1 | Кнопки памяти положения 1 и положения 2
 | J1–2 | Зарезервировано
 | J1–3 | Выключатель продольного перемещения назад
 | J1–4 | Выключатель продольного перемещения вперед
 | J1–5 | Выключатель подъема спереди
 | J1–6 | Выключатель опускания спереди
 | J1–7 | Выключатель наклона спинки сиденья вперед
 | J1–8 | Выключатель наклона спинки сиденья назад
 | J1–9 | Кнопка памяти положения 3
 | J1–10 | Кнопка SET
 | J1–11 | Зарезервировано
 | J1–12 | Цифровой сигнал
 | J1–13 | Цифровой сигнал
 | J1–14 | Зарезервировано
 | J1–15 | Выключатель опускания сзади
 | J1–16 | Выключатель подъема сзади
J2 | J2–1 | Аналоговый сигнал
 | J2–2 | Аналоговый сигнал
 | J2–3 | CAN-H
 | J2–4 | CAN-L
 | J2–5 | LIN
 | J2–6 | Электропитание
J3 | J3–1 | Общий контакт электродвигателей подъема спереди и продольного перемещения
 | J3–2 | Выход электродвигателя продольного перемещения
 | J3–3 | Зарезервировано
 | J3–4 | Выход электродвигателя подъема сзади
 | J3–5 | Общий контакт электродвигателей подъема сзади и регулирования спинки сиденья
 | J3–6 | Зарезервировано
 | J3–7 | Зарезервировано
 | J3–8 | Зарезервировано
 | J3–9 | Вход датчика Холла подъема сзади
 | J3–10 | Выход электродвигателя подъема спереди
 | J3–11 | Зарезервировано
J3 | J3–12 | Цифровой сигнал
 | J3–13 | Выход электропитания 12 В датчика Холла
 | J3–14 | Выход электропитания 12 В датчика Холла
 | J3–15 | Выход электродвигателя регулирования спинки сиденья
 | J3–16 | Выход электропитания 12 В датчика Холла
 | J3–17 | Вход датчика Холла регулирования спинки сиденья
 | J3–18 | Зарезервировано
 | J3–19 | Вход датчика Холла продольного перемещения
 | J3–20 | Вход датчика Холла подъема спереди

## Slide 156: (4) Контакты блока вентиляции и подогрева сидений
Сначала переведите кнопку пуска в автомобиле в положение ON, переключите мультиметр в режим измерения напряжения, подсоедините отрицательный щуп к контакту 1, а положительный щуп к контактам 2 и 11, убедитесь, что напряжение составляет 9–16 В, включите подогрев и проверьте, есть ли напряжение на контактах 4 и 5. Если напряжение отсутствует, блок управления необходимо заменить. В противном случае необходима замена сиденья.
Разъем | Контакт | Назначение контакта | Тип сигнала
TE 175785-1 | P–1 | Масса цепи питания | Выход высокой мощности
 | P–2 | IGN2 | Выход высокой мощности
 | P–3 | LIN | 
 | P–4 | Электропитание нагревательного элемента сиденья водителя | Выход высокой мощности
 | P–5 | Электропитание нагревательного элемента сиденья переднего пассажира | Выход высокой мощности
 | P–6 | Сиденье водителя, NTC+ | Аналоговый сигнал напряжения
 | P–7 | Сиденье переднего пассажира, NTC+ | Аналоговый сигнал напряжения
 | P–8 | Зарезервировано | 
 | P–9 | Зарезервировано | 
 | P–10 | Масса цепи питания | Выход высокой мощности
 | P–11 | IGN2 | Выход высокой мощности
 | P–12 | Не использ. | 
 | P–13 | Кнопка настройки | Сигнал уровня
 | P–14 | Масса цепи питания нагревательного элемента сиденья водителя | Выход высокой мощности
 | P–15 | Масса цепи питания нагревательного элемента сиденья переднего пассажира | Выход высокой мощности
 | P–16 | IGN1 | Вход низкой мощности
 | P–17 | Сиденье водителя, NTC- | Аналоговый сигнал
 | P–18 | Сиденье переднего пассажира, NTC- | Аналоговый сигнал
 | P–19 | ШИМ-сигнал вентиляции сиденья водителя | Прямоугольная волна
 | P–20 | ШИМ-сигнал вентиляции сиденья переднего пассажира | Прямоугольная волна

## Slide 157
(5) Контакты блока вентиляции и подогрева сидений
№ | Байт DTC (шестнадцате-ричный) 1 | Значение кода DTC | Признак неисправности | Условие регистрации неисправности | Реакция системы | Условие удаления кода неисправности | Возможные причины неисправности | Рекомендации по устранению неисправности | Специальные указания | Примечания
(демо) | 911716 | DSM, напряжение питания ниже порогового значения | Электрическая неисправность | Напряжение < 9 В; t > 500 мс | Регистрация DTC | 9,5 В < напряжение < 18 В; t > 500 мс | Слишком низкое напряжение АКБ | Проверьте электропитание |  | Слишком низкое напряжение питания блока управления сиденья
1 | 911717 | DSM, напряжение питания выше порогового значения | Электрическая неисправность | Напряжение > 16 В; t > 500 мс | Регистрация DTC | 9,5 В < напряжение < 18 В; t > 500 мс | Слишком высокое напряжение АКБ | Проверьте электропитание |  | Слишком высокое напряжение питания блока управления сиденья
2 | 940231 | DSM, нет связи с датчиком Холла подъема сзади | Неисправность датчика | Нет связи с датчиком Холла подъема сзади | Регистрация DTC | Восстановление датчика Холла подъема сзади, t > 100 мс | Неисправность датчика Холла подъема сзади | Проверьте датчик Холла / жгут проводов |  | Нет связи с датчиком Холла подъема сзади
3 | 940331 | DSM, нет связи с датчиком Холла продольного перемещения | Неисправность датчика | Нет связи с датчиком Холла продольного перемещения | Регистрация DTC | Восстановление датчика Холла продольного перемещения, t > 100 мс | Неисправность датчика Холла продольного перемещения | Проверьте датчик Холла / жгут проводов |  | Нет связи с датчиком Холла продольного перемещения
4 | 940431 | DSM, нет связи с датчиком Холла регулирования спинки сиденья | Неисправность датчика | Нет связи с датчиком Холла регулирования спинки сиденья | Регистрация DTC | Восстановление датчика Холла регулирования спинки сиденья, t > 100 мс | Неисправность датчика Холла регулирования спинки сиденья | Проверьте датчик Холла / жгут проводов |  | Нет связи с датчиком Холла регулирования спинки сиденья
5 | 940613 | DSM, неисправность реле электродвигателя подъема сзади | Неисправность коммутации | Включение привода подъема сзади Ток электродвигателя отсутствует | Регистрация DTC | Восстановление работы привода подъема сзади, t > 100 мс | Неисправность реле электродвигателя подъема сзади | Проверьте реле / жгут проводов |  | Неисправность реле электродвигателя подъема сзади
6 | 940713 | DSM, неисправность реле электродвигателя продольного перемещения | Неисправность коммутации | Включение привода продольного перемещения Ток электродвигателя отсутствует | Регистрация DTC | Восстановление работы привода продольного перемещения, t > 100 мс | Неисправность реле электродвигателя продольного перемещения | Проверьте реле / жгут проводов |  | Неисправность реле электродвигателя продольного перемещения
7 | 940813 | DSM, неисправность реле электродвигателя регулирования спинки сиденья | Неисправность коммутации | Включение привод регулирования спинки сиденья Ток электродвигателя отсутствует | Регистрация DTC | Восстановление работы привода регулирования спинки сиденья, t > 100 мс | Неисправность реле электродвигателя регулирования спинки сиденья | Проверьте реле / жгут проводов |  | Неисправность реле электродвигателя регулирования спинки сиденья
8 | 942016 | HVM_L, напряжение питания ниже порогового значения | Электрическая неисправность | Напряжение < 9 В; t > 500 мс | Регистрация DTC | 9,5 В < напряжение < 18 В; t > 500 мс | Слишком низкое напряжение АКБ | Проверьте электропитание |  | Слишком низкое напряжение блока вентиляции и подогрева левого сиденья
9 | 942117 | HVM_L, напряжение питания выше порогового значения | Электрическая неисправность | Напряжение > 16 В; t > 500 мс | Регистрация DTC | 9,5 В < напряжение < 18 В; t > 500 мс | Слишком высокое напряжение АКБ | Проверьте электропитание |  | Слишком высокое напряжение блока вентиляции и подогрева левого сиденья
10 | 942213 | HVM_L, сбой подогрева | Неисправность датчика | HVM_L, температура не в норме | Регистрация DTC | HVM_L, температура в норме, t > 500 мс | HVM_L, неисправность датчика температуры | Проверьте датчик температуры |  | Сбой подогрева в блоке вентиляции и подогрева левого сиденья
11 | 942316 | HVM_R, напряжение питания ниже порогового значения | Электрическая неисправность | Напряжение < 9 В; t > 500 мс | Регистрация DTC | 9,5 В < напряжение < 18 В; t > 500 мс | Слишком низкое напряжение АКБ | Проверьте электропитание |  | Слишком низкое напряжение блока вентиляции и подогрева правого сиденья
12 | 942417 | HVM_R, напряжение питания выше порогового значения | Электрическая неисправность | Напряжение > 16 В; t > 500 мс | Регистрация DTC | 9,5 В < напряжение < 18 В; t > 500 мс | Слишком высокое напряжение АКБ | Проверьте электропитание |  | Слишком высокое напряжение блока вентиляции и подогрева правого сиденья
13 | 942513 | HVM_R, сбой подогрева | Неисправность датчика | HVM_R, температура не в норме | Регистрация DTC | HVM_R, температура в норме, t > 500 мс | HVM_R, неисправность датчика температуры | Проверьте датчик температуры |  | Сбой подогрева в блоке вентиляции и подогрева правого сиденья

## Slide 158: 6. Система проекционного дисплея
Содержание

## Slide 159: Описание проекционного дисплея
Описание проекционного дисплея
Если предусмотрено комплектацией, проекционный дисплей устанавливается на переднюю панель и он имеет только одно исполнение.
Проекционный дисплей (Head up display, сокращ. HUD) создает изображение на светоотражающем покрытии ветрового стекла, чтобы водитель мог не отвлекаться от наблюдения за дорогой для считывания основной информации с комбинации приборов.
Для проекционного дисплея предусмотрено выполнение следующих основных операций: включение/выключение проекционного дисплея, выбор языка, переключение интерфейса, регулировка высоты и яркости. Проекционный дисплей обеспечивает прием сигналов и отображение полученной информации; он не предназначен для передачи сигналов.

## Slide 160: 1. Управление проекционным дисплеем
На иллюстрации слева показан аппаратный переключатель, кнопки от HUD до INFO, предназначенные для регулировки высоты, яркости и переключения интерфейса.
На иллюстрации слева показан программный переключатель, предназначенный для включения/выключения проекционного дисплея (сверху) и выбора языка (снизу).
1) Кнопки управления

## Slide 161
Управление проекционным дисплеем через мультимедийную систему. Нажмите на кнопку HUD в меню My Car (Мой автомобиль) на экране MP5. В состоянии, показанном на иллюстрации слева, проекционный дисплей выключен и на ветровое стекло изображение не проецируется. Сдвиньте ползунок на экране вправо, цвет овального значка выключателя изменится на зеленый. При этом проекционный дисплей включится и на ветровое стекло будет проецироваться изображение.
2) Управление с помощью экранных кнопок мультимедийной системы

## Slide 162
3) Настройка языка
Перейти к настройке языка проекционного дисплея можно нажатием кнопки HUD в меню My Car (Мой автомобиль) на экране MP5. В настоящее время можно настроить упрощенный китайский или английский язык.

## Slide 163
4) Переключение интерфейса
Интерфейс головного дисплея можно переключать в следующем порядке: интерфейс скорости, интерфейс режима работы, интерфейс мультимедийной системы, интерфейс навигационной системы. При последовательном нажатии кнопки происходит циклическая смена отображаемой информации в указанном выше порядке.

## Slide 164
5) Регулировка высоты и яркости
Кнопка для регулировки высоты показана на иллюстрации слева. Значение высоты изображения по умолчанию равно 0. Регулировка высоты возможна в диапазоне ±30, то есть от +30 до -30, всего 61 ступень. На иллюстрации слева значок треугольника углом вверх соответствует увеличению высоты, а значок перевернутого треугольника — уменьшению высоты. При однократном нажатии кнопки происходит изменение высоты изображения на одну ступень. На изображении будут видны оранжевые метки (четыре прямых угла по контуру изображения и перекрестие в центре, а также значок шкалы высоты справа); метки будут скрыты через 5 секунд после последней операции. (Примечание: после настройки высоты изображения на +30 дальнейшее изменение высоты прекратится, а если продолжать нажимать кнопку после того, как оранжевые метки будут скрыты, кнопка не будет срабатывать; то же относится к настройке высоты -30). Если нажать и удерживать кнопку нажатой дольше 1 секунды, высота изображения будет меняться непрерывно.
На иллюстрации слева также показана кнопка регулировки яркости изображения. В исходном положении значение яркости по умолчанию равно 0. Регулировка яркости возможна в диапазоне ±5, то есть от -5 до +5, всего 11 ступеней.
Регулировка яркости действует только при включенном проекционном дисплее. Во время настройки отображается показанный на иллюстрации оранжевый значок. Время, через которое значок будет скрыт, и порядок регулировки аналогичны описанным при регулировке высоты.

## Slide 165
2. Функции проекционного дисплея
1) Интерфейс дисплея
Предусмотрено четыре вида отображаемой информации: (слева направо и сверху вниз) интерфейс скорости, интерфейс режима работы, интерфейс мультимедийной системы и интерфейс навигационной системы

## Slide 166
2) Интерфейс дисплея
Отображение скорости автомобиля: индикация значения скорости автомобиля имеется во всех четырех интерфейсах. Отображается скорость в соответствии с сигналом, полученным от комбинации приборов. Диапазон значений скорости: от 0 до 280 км/ч

## Slide 167
Отображение частоты вращения: значение частоты вращения отображается в интерфейсе режима работы в виде линейной диаграммы в соответствии с сигналом, полученным от электронной системы управления двигателя. Диаграмма имеет семь делений, каждое из которых соответствует 1000 об/мин. Диапазон значений частоты вращения: от 0 до 7000 об/мин
Индикатор включенного режима коробки передач: значок режима отображается в интерфейсе режима работы в соответствии с сигналом, полученным от блока управления коробки передач
3) Интерфейс дисплея

## Slide 168
Режим движения: название режима отображается в интерфейсе режима работы в соответствии с сигналом, полученным от блока управления коробки передач. Могут отображаться четыре различных режима движения: обычный, экономичный, спортивный и зимний
4) Интерфейс дисплея

## Slide 169
Отображение режима привода: символ типа привода отображается в интерфейсе режима работы в соответствии с сигналом от блока управления полного привода. Примеры отображения на иллюстрации в порядке слева направо и сверху вниз: автоматически подключаемый полный привод (символа нет), постоянный полный привод (белый символ трансмиссии с четырьмя колесами) и передний привод (символ трансмиссии с передними колесами белого цвета и задними колесами серого цвета)
5) Интерфейс дисплея

## Slide 170
Навигация: простые навигационные символы отображаются в соответствии с сигналами, полученными от RRM. Примеры слева направо: данный значок отображается, когда навигационная система в автомобиле выключена; когда навигационная система включена, отображаются направление, символ поворота и расстояние до поворота; отображение навигационных указаний в интерфейсе скорости
6) Интерфейс дисплея

## Slide 171
Отображение информации мультимедийной системы: в основном это символ радиовещания и частотный диапазон FM или AM, символы внешних источников сигнала Bluetooth, AUX или USB
7) Интерфейс дисплея

## Slide 172
Отображение информации телефона
8) Интерфейс дисплея

## Slide 173
Вспомогательные системы водителя: остальные виды информации относятся к вспомогательным системам водителя (ADAS), включая отображение скорости, поддерживаемой адаптивным круиз-контролем (ACC); временная дистанция до автомобиля впереди; линии разметки полосы движения; отображение знака ограничения максимальной скорости (LAS) и информацию ассистента движения в пробке (TJA)
9) Интерфейс дисплея

## Slide 174
3. Принципиальная схема проекционного дисплея
Проекционный дисплей (HUD)
От IF23
От IF40
Масса
Выключатель дисплея
Регулировка высоты
Внутр. соед. с массой
Регулировка яркости
Внутр. соед. с массой
От конт. 11 блока микро-выклю-чателей
От конт. 10 блока микро-выклю-чателей
От конт. 13 блока микро-выклю-чателей
От конт. 14 блока микро-выклю-чателей
От конт. 6 блока микро-выклю-чателей

## Slide 175
4. Контакты блока управления проекционного дисплея
№ п/п | ФУНКЦИЯ | № п/п | ФУНКЦИЯ
1 | АКБ B+ | 13 | Электропитание замка зажигания IG
2 | Регулировка яркости+ | 14 | Регулировка яркости-
3 | Масса | 15 | Не занят
4 | CAN-L | 16 | Не занят
5 | CAN-H | 17 | Не занят
6 | Не занят | 18 | Не занят
7 | Не занят | 19 | Не занят
8 | Масса | 20 | Не занят
9 | Выключатель дисплея | 21 | Не занят
10 | Регулировка высоты+ | 22 | Регулировка высоты-
11 | Не занят | 23 | Не занят
12 | Не занят | 24 | Не занят

## Slide 176
5. Коды неисправностей проекционного дисплея
№ п/п | DTC | Значение кода DTC | Признак неисправности | Возможная причина неисправности
1 | C07688 | Блок управления, отключение шины | Сбой в сети | Ненадежный контакт / помехи в жгуте проводов
2 | C10187 | Отсутствие связи с TCU | Сбой в сети | Ненадежный контакт / помехи в жгуте проводов
3 | C23587 | Отсутствие связи с MRR | Сбой в сети | Ненадежный контакт / помехи в жгуте проводов
4 | C15587 | Отсутствие связи с IC | Сбой в сети | Ненадежный контакт / помехи в жгуте проводов
5 | C18687 | Отсутствие связи с RRM | Сбой в сети | Ненадежный контакт / помехи в жгуте проводов
6 | C26487 | Отсутствие связи с MPC | Сбой в сети | Ненадежный контакт / помехи в жгуте проводов
7 | 911717 | Слишком высокое напряжение питания | Электрическая неисправность | Сбой электропитания / повреждение жгута проводов
8 | 911716 | Слишком низкое напряжение питания | Электрическая неисправность | Сбой электропитания / повреждение жгута проводов
9 | AA0013 | Обрыв цепи переключателя регулировки высоты | Переключатель | Сбой электропитания / повреждение жгута проводов
10 | AA0113 | Обрыв цепи переключателя регулировки яркости | Переключатель | Сбой электропитания / повреждение жгута проводов
11 | AA0201 | Отсутствие конфигурации EOL | Внутренняя неисправность блока управления | Отсутствие конфигурации EOL
12 | AA0344 | Сбой внешнего ПЗУ | Внутренняя неисправность блока управления | Ошибка проверки данных
13 | C19887 | Отсутствие связи с T-BOX | Сбой в сети | Ненадежный контакт / помехи в жгуте проводов

## Slide 177: 7. Особенности системы T-BOX
Содержание

## Slide 178: Особенности системы T-BOX
1. Сравнение T-BOX в ix5 и ix7
Система T-BOX в ix7 расширена по сравнению с ix5. Пульт дистанционного управления в приложении практически такой же, как у ix5. В ix7 добавлен выключатель аварийного вызова для помощи в чрезвычайной ситуации. В систему T-BOX в ix7 также добавлена функция межсетевого интерфейса. В автомобиле ix5 функцию межсетевого интерфейса выполняет блок управления оборудования кузова (BCM).

## Slide 179: Коммуникационный модуль (T-BOX)
eCall, масса
eCall, выключатель
Динамик+
Динамик-
Микрофон, вход+
Микрофон, вход-
2. Принципиальная схема системы T-BOX
GPS
4G
AUX
От MP5
Микрофон, выход-
Микрофон, выход+
Антенна GPS и GPRS 2-в-1
От передн. плаф. д/чтения, конт. 14
От передн. плаф. д/чтения, конт. 4
От MP5 —конт. C3
От MP5 — конт. C9
От MP5 — конт. C4
От MP5 — конт. C7
От MP5 — конт. C8
К передн. плаф. д/чтения, конт. B4
К передн. плаф. д/чтения, конт. B3
К передн. плаф. д/чтения, конт. 6
К передн. плаф. д/чтения, конт. 5
MUTE Выкл. звука
Кабель USB

## Slide 180
3. Контакты блока управления системы T-BOX
№ п/п | ФУНКЦИЯ | № п/п | ФУНКЦИЯ
1 | АКБ B+ | 16 | CAN-L шины CAN-диагностика
2 | Электропитание замка зажигания IG | 21 | Выключатель SOS-
4 | Выключатель SOS+ | 22 | Электропитание замка зажигания IG
5 | CAN-L шины CAN-кузов | 23 | Масса
6 | CAN-H шины CAN-кузов | 29 | Управление зеленой контрольной лампой
7 | Микрофон, вход+ | 30 | Управление красной контрольной лампой
8 | Микрофон, вход- | 31 | CAN-H шины CAN-привод
9 | Звуковой сигнал+ | 32 | CAN-L шины CAN-привод
10 | Звуковой сигнал- | 33 | CAN-H шины CAN-шасси
11 | Микрофон, выход+ | 34 | CAN-L шины CAN-шасси
12 | Микрофон, выход- | 37 | CAN-H шины CAN-Infotainment
15 | CAN-H шины CAN-диагностика | 38 | CAN-L шины CAN-Infotainment

## Slide 181: 8. Подогрев рулевого колеса
Содержание

## Slide 182: Подогрев рулевого колеса
Благодаря подогреву рулевое колесо будет теплым на ощупь. Нет больше неприятного ощущения зимой и повышается комфорт вождения. Подогрев рулевого колеса включается и выключается клавишей на рулевом колесе. Использование подогрева в зимнее время позволяет водителю с удобством управлять автомобилем и не бояться замерзших рук. Когда руки слишком холодные, реакция в случае чрезвычайной ситуации будет медленнее, что увеличивает риск ДТП.

## Slide 183
1. Диагностика
Определение неисправности системы подогрева:
Включите подогрев рулевого колеса. Если в течение 3 минут руки не начнут ощущать тепло в ободе рулевого колеса, это указывает на неисправность системы.
Способ ремонта:
Требуется замена.

## Slide 184
2. Принципиальная схема рулевого колеса
Блок подогрева рулевого колеса
НАГРЕВ
НАГРЕВ
ГОЛОС. УПР.
ВОЗВРАТ
ВОЗВРАТ
ГОЛОС. УПР.
ВПРАВО
ВПРАВО
ВЛЕВО
ВЛЕВО
ВНИЗ
ВНИЗ
ВВЕРХ
ВВЕРХ
ПОДТВЕРЖД.
ПОДТВЕРЖД.
3,3 В
ПРЕД.
ПРЕД.
СЛЕД.
СЛЕД.
ГРОМК.+
ГРОМК.+
ГРОМК.-
ГРОМК.-
ВЫКЛ. ЗВ.
ВЫКЛ. ЗВ.
РЕЖИМ
РЕЖИМ
СНИМОК
СНИМОК
ТЕЛ. ВКЛ.
ТЕЛ. ВЫКЛ.
ТЕЛ. ВКЛ.
ТЕЛ. ВЫКЛ.
3,3 В
5 В
Черный/ белый
Желтый
Коричневый
Черный
Красный
Красный/
белый
Синий
Серый
Белый
Подсветка
Масса цепи сигнала МР5
Сигнал МР5 1
Масса рулевого колеса
Подсветка+
Звуковой сигнал+
Сигнал комб. приб.
Масса цепи сигнала комб. приб.
Сигнал МР5 2
Мультимедийная система + Bluetooth
Комб. приб.
Контакт звукового сигнала
Голосовое управление
Внутр. соед. комб. приборов
Подтягивающий резистор

## Slide 185
3. Разъем рулевого колеса
Вид разъема функции подогрева и назначение контактов
Вид разъема многофункциональных переключателей и назначение контактов
Назначение контакта |  | Цвет | Сечение провода
1 | MP5, масса цепи сигнала | Желтый | 0,3
2 | Не занят |  | 
3 | Не занят |  | 
4 | Звуковой сигнал+ | Красный и белый | 0,3
5 | TJA | Фиолетовый | 0,3
6 | Не занят |  | 
7 | Не занят |  | 
8 | Не занят |  | 
9 | Масса подсветки | Черный и белый | 0,3
10 | MP5, сигнал 1 | Коричневый | 0,3
11 | Рулевое колесо, масса | Черный | 0,3
12 | Подсветка+ | Красный | 0,3
13 | Комбинация приборов, сигнал | Синий | 0,3
14 | Комбинация приборов, масса цепи сигнала | Серый | 0,3
15 | MP5, сигнал 2 | Белый | 0,3
16 | Не занят |  | 
Назначение контакта |  | Цвет | Сечение провода
1 | Подогрев - | Черный | 0,75
2 | Подогрев + | Красный | 0,75
Вид разъема (спереди) Модель: Yazaki/7283-7596
Вид разъема (спереди) Модель: TYco/1563189-1

## Slide 186: 9. Система CCP
Содержание

## Slide 187: Система CCP
Центральная система управления (CCP) объединяет все переключатели и передает их сигналы управления по шине CAN.
Центральная система управления в ix7 включает в себя: переключатели управления мультимедийной системой, управление вспомогательными системами водителя, управление полным приводом и включение переднего привода, выключатель аварийной световой сигнализации и выключатель старт-стоп.
Управление полным приводом и включение переднего привода
Выключатель аварийной световой сигнализации
Выключатель ассистента движения на спуске
Выключатель системы ESP
Включение мультимедийной системы и переключатель громкости
Выключатель предупреждения о съезде с полосы движения
Выключатель старт-стоп
Выключатель предупреждения о фронтальном столкновении
Переключатель режимов движения
Переключатель мультимедийной системы

## Slide 188
1. Вид органов управления системы CCP

## Slide 189
2. Принципиальная схема системы CCP
Кнопки развлекательной системы
Большой поворотный регулятор развлекательной системы
Оптрон
Регулятор громкости
Сигналы кнопочных переключателей по шине CAN
От IF02
От IF36
К BCM 1–23
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ
СТАРТ/ СТОП
АСС. ДВИЖ. НА СПУСКЕ
РАДАР
ESP
РЕЖИМ
ВЫКЛ. ЗВ.
ПОДТВЕРЖД.
КРУИЗ-КОНТР.
DSP
НАЗАД
МЕНЮ
MCU (премиальная комплектация, 2 разъема)
Полный привод
Вправо
Влево
Вниз
Вверх
Выключатель аварийной световой сигнализации
Выкл. авар. сигнализ., сигнал
Энкодер

## Slide 190
3. Контакты блока системы CCP
№ п/п | Контакт | № п/п | Контакт
1 | АКБ | 8 | CAN-H шины CAN-Infotainment
3 | Масса | 9 | CAN-L шины CAN-Infotainment
5 | Электропитание свет. индик. | 12 | Выключатель аварийной световой сигнализации
6 | Электропитание ACC |  | 

## Slide 191: 10. Бортовой инвертор
Содержание

## Slide 192: Система электропитания от бортового инвертора
В настоящее время существует множество переносных электрических устройств, таких как ноутбук, электробритва, мобильный телефон, фонарь и т. д., которые бывает необходимо использовать в автомобиле. Для их питания недостаточно электропитания 12 В от гнезда автомобильного прикуривателя. Поэтому автомобиль ix7 оснащен бортовым инвертором, чтобы удовлетворить современные потребности электропитания переносных устройств пользователя.

## Slide 193
Принципиальная схема системы электропитания от бортового инвертора
ACC
5 В+ 5 В-
220 В+ 220 В-
USB
Бортовой инвертор
Масса
Свет. индик.
Розетка

## Slide 194: 11. Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Содержание

## Slide 195: Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением повышает удобство управления автомобилем. В моделях автомобилей высокого класса обычно устанавливается внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, что особенно важно для водителей, часто совершающих ночные поездки. Такое зеркало помогает избежать ослепления.
Затемнение внутреннего зеркала заднего вида (в зависимости от интенсивности света)
Свет через заднее стекло
Свет фар автомобиля сзади

## Slide 196: 1. Принцип действия зеркала заднего вида с автоматическим затемнением
Для автоматического затемнения служит дополнительное покрытие зеркала заднего вида электрохромным материалом. При сильном освещении в ночное время по сигналу светочувствительного элемента автоматически изменяется цвет и отражающая способность зеркала, чтобы избежать ослепления. Основные компоненты зеркала заднего вида с автоматическим затемнением: панель управления, зеркальный элемент с электрохромным покрытием, печатная плата и задняя крышка с кронштейном.
Устройство внутреннего зеркала заднего вида с автоматическим затемнением
Панель управления
Задняя часть корпуса с кронштейном
Печатная плата и фотодатчики
Зеркальный элемент с электрохромным покрытием

## Slide 197
В зеркале заднего вида с автоматическим затемнением имеется два светочувствительных элемента. Один из них расположен в тыльной части корпуса внутреннего зеркала заднего вида (направлен в сторону передней части автомобиля), как показано на иллюстрации. Он реагирует на яркость окружающего освещения впереди. Другой светочувствительный элемент обращен назад. Он обычно устанавливается с лицевой стороны корпуса зеркала заднего вида или внутри зеркального элемента и реагирует на яркость света сзади, как показано на иллюстрации. Два светочувствительных элемента работают одновременно и определяют необходимость затемнения в зависимости от разницы между интенсивностью света спереди и сзади.
Датчик освещенности
Датчик освещенности

## Slide 198
Интенсивность света впереди автомобиля (попадающего на тыльную сторону корпуса зеркала заднего вида) выше интенсивности света сзади автомобиля (попадающего на лицевую сторону зеркала заднего вида): затемнение не включается, цвет зеркала остается неизменным,
отражающая способность зеркала не изменяется.
Интенсивность света впереди автомобиля (попадающего на тыльную сторону корпуса зеркала заднего вида) ниже интенсивности света сзади автомобиля (попадающего на лицевую сторону зеркала заднего вида): включается затемнение, цвет зеркала темнеет, снижается отражающая способность зеркала. На иллюстрации показано зеркало в состоянии без затемнения и в состоянии затемнения.
Незатемненное состояние
Затемненное состояние

## Slide 199
2. Назначение контактов
Схема расположения контактов
Назначение контактов |  | 
№ контакта | Описание функции | Цвет провода
1 | / | /
2 | / | /
3 | Масса | Черный
4 | Сигнал заднего хода | Оранжевый
5 | / | /
6 | Провод питания | Красный